Zamawiający : Szpital Powiatowy w Pyrzycach

Adres :	Szpital Powiatowy,

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce, tel. (091) 5702573, fax (091) 5793227

zaopatrzenie@szpital.pyrzyce.net.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(siwz)

zadanie : Modernizacja technologi przygotowania wody do celów socjalno-bytowych w  Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

tryb postępowania : przetarg nieograniczony nr 3/2010 o wartości poniżej

4 845 000 euro

Zatwierdził : …………………………………….

dn. …………………………………..

I.USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Określenie przedmiotu zamówienia: wymiana systemu uzdatniania  wody z własnego ujęcia przeznaczonej do spożycia w budynku hydroforni o wydajności min. 7m³ na godzinę z opracowaniem dokumentacji systemu uzdatniania.

CPV- 45232430-5

-      system winien być wyposażony w układy zredukownia poziomu żelaza, manganu, amoniaku z wody surowej i osiągnięcie wyników przydatności wody do spożycia w normach podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r (Dz.U.Nr 61 poz. 417),

- wydajność systemu min. 7 m³/h wody uzdatnionej,

- ciśnienie na wyjsciu wody uzdatnionej min. 4 bar. max 5 bar,

- system musi być połączony z ujęciem miejskim jako drugie źródło zasilania  w wodę,

- posiadać zbiornik do zmagazynowania nie mniej niż  7 m³ wody uzdatnionej,

- posiadać automatyczny system płukania filtrów wodą uzdatnioną w godzinsch nocnych z możliwością sterowania ręcznego,

- system powinien posiadać wodomierz przepływu wody uzdatnionej,

- system powinien być wyposażony w punkty poboru wody surowj i uzdatnionej.

Szpital posiada wynik badania wody surowej z dnia 27.03.2007 r. wykonany przez WSSE w Szczecinie (w załączniu)- jest do odbioru przy wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego.

Złożenie oferty wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej mającej na celu dobranie urządzeń do istniejącego budynku hydroforni. Termin wizji lokalnej proszę uzgodnić z Kierownikiem Działu Gospodarczo-Technicznego Panem Marianem Kukułą tel. (091) 5702573 wew. 288.

Demontaż urzadzeń oraz potrzebne prace budowlane po stronie Zamawiającego.

Prace montażowe powinny być prowadzone tak aby nie przerwały dostaw wody z sieci miejskiej do instalacji szpitalnej w budynku hyfroforni.

Do budynku doprowadzona jest woda surowa rurę PE 90 ze studni i woda z sieci miejskiej rurą stalową o średnicy 80mm, energia elektryczna trójfazowa i sterownicza oraz istnieje odbiór wody popłucznej z trzema odstojnikami.

1.1. Szczegółowy przedmiot zamówienia zawarty jest w kosztorysie, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

1.2.Przed złożeniem oferty wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z terenem budowy i zdobyć wszelkie informacje , które mogą być konieczne do wykonania zamówienia.

1.3. Do zadań Wykonawcy należeć będzie również :

- wykonanie przedmiotu umowy z własnych materiałów zgodnie ze sporządzoną przez niego dokumentacją systemu uzdatniania. Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania,

- dokumenty wymienione w ppkt 1 wraz z ich kopiami powinny być przekazane do Działu technicznego w dniu sprowadzenia materiałów na plac budowy i przed zabudowaniem.

2.Termin realizacji zamówienia :

- Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy

- Ze szczególnych powodów -w uzasadnionych przypadkach tj. przy wystąpieniu minusowej temperatury – niż wymaga tego technologia robót – zamawiający dopuszcza aneksowanie umowy dotyczące terminu wykonania robót, o potwierdzony okres niemożności jej realizacji.

3.Warunki wyceny i wykonania robót :

- Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

- Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawcy mogą wyrazić cenę jedynie w złotych polskich.

- Podstawą określenia ceny jest kosztorys  i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót .

Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy – który stanowić będzie materiał pomocniczy i informacyjny o obliczeniu ceny dla zamawiającego - w oparciu o własną ,opartą na

rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Przedmiar należy traktować jako element pomocniczy służący do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

6)	Wymaganą metodą kalkulacji ceny jest metoda uproszczona. Na końcu kosztorysu należy
doliczyć podatek od towarów i usług VAT. Formułę dla metody kalkulacji uproszczonej

należy przyjąć wg punktu 3.1.1. „Polskich standardów kosztorysowania robót

budowlanych ”– wydanie SKB z 2005r.

Pozycje , dla których nie zostaną wystawione przez wykonawcę ceny jednostkowe, uważać się będzie jako ujęte w cenach innych pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym i nie zostaną dodatkowo zapłacone po ich wykonaniu.

- Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę, gdyż nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe.

- W cenie oferty wykonawca ujmie wszystkie koszty związane z wykonaniem i przekazaniem przedmiotu zamówienia , w tym także elementy nie uwzględnione lub nie doprecyzowane w przedmiarze robót , oraz :

- organizacje własnego zaplecza,

- koszty zużycia materiałów oraz energii ,

- koszt dowozu materiałów ,

- koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu , które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

d)   wszystkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonywaniem robót,

odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wynikające z dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.	ISTOTNE WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI UMOWY :
1. Warunki płatności :

1.1.Płatność ratalna rozłożona na 12-18 miesięcy. Pierwasza rata płatna w terminie 30 dni  od daty protokolarnego przekazania przedmiotu umowy po otrzymaniu faktury VAT i pozytywnego wyniku badania wody przez WSSE w Szczecinie.

2.Kary umowne :

2.1.Jeżeli wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji zadania, zamawiający będzie miał prawo

żądać kary umownej w wysokości 0,2% wartości zadania za każdy dzień zwłoki .

2.2.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn ,za które ponosi odpowiedzialność wykonawca zapłaci on zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości zadania.

3.Gwarancja ;

  - Termin rozpoczęcia gwarancji liczyć się będzie od daty podpisania protokołu odbioru robót. i wynosić będzie 36 miesięcy. Pozostałe zapisy jak w projekcie umowy .

4. Szybkość reakcji serwisu i przystąpienie do usunięcia awarii:

-18 godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu awarii,

- w przypadku wystąpienia awarii gdzie Wykonawca nie posiada części zamiennych wydłuża się czas usunięcia awarii do 72 godzin.

III.	Opis sposobu przygotowania oferty:

1.Wykonawca winien zapoznać się z całością dokumentacji wchodzącej w skład specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

2.Oferta oraz wszystkie załączniki wchodzące w jej skład powinny zostać wypełnione przez wykonawcę ściśle z zasadami opisanymi w niniejszej specyfikacji.

3.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .

3.1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych .

4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

5.Wykonawca może , przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 5.1.Ofertę złożona po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

6.Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie

posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

6.1.W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców , Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączone pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do : -     reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

6.2.W przypadku złożenia oferty wspólnej warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zam. publicznych, w tym wymagane oświadczenia i odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dotyczą wszystkich wykonawców (Rozdz.IV). 7.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.Oferta winna być sporządzona , bądź zgodna w treści z załączonym do dokumentacji wzorem

"Oferty" stanowiącym załącznik nr 1niniejszej specyfikacji .

9.Do oferty winny być załączone wszelkie dokumenty opisane w Rozdz. IV niniejszej specyfikacji 10.Oferta- pod rygorem nieważności -winna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy ,przy czym podpis lub podpisy musza być czytelne lub opisane pieczątką imienną.

10.1.Załączniki do formularza ofertowego ,będące częścią oferty, muszą być podpisane przez

ww. osoby.

10.2.Osoba upoważniona winna przedłożyć, do oferty, pełnomocnictwo upoważniające ją

do reprezentowania firmy w danej procedurze zamówienia publicznego.

10.3.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez

osobę podpisującą ofertę.

10.4.Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

11.Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach umieścić należy w dwóch kopertach przy czym koperta zewnętrzna powinna być opatrzona danymi Zamawiającego oraz

napisem : „oferta na- modernizację technologi  przygotowania wody do celów socjalno-bytowych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach ” Ilość stron (określić ile stron znajduje się w kopercie) .

Kopertę wewnętrzną oznaczyć należy –„ oferta na modernizację technologi przygotowania wody do celów socjalno-bytowych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach” oraz adresem i danymi wykonawcy.

12.W przypadku dostarczenia oferty drogą pocztową zamawiający określi stan przesyłki w momencie odbioru, a w przypadku jej uszkodzenia natychmiast powiadomi o tym wykonawcę. 13.Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofert. 14.Oferta musi być złożona w terminie określonym w ogłoszeniu i niniejszej specyfikacji. Ofertę

złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

15.Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty ,zgodne ze wskazaniami zawartymi w Rozdz. IV .Jeżeli dokument przedstawiony jest w formie kserokopii – poświadczenie oprócz adnotacji „za zgodność z oryginałem” musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy .

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu :

1.Zamawiający wymaga od wykonawców spełnienia następujących warunków:

- posiadają doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia – wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ,minimum jedną robotę tożsamą z przedmiotem zamówienia ( o podobnym zakresie i charakterze ), o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 150.000,00 złotych;

- spełniają warunki określone przepisami art.22 ust.1ustawy Prawo zamówień publicznych - na potwierdzenie należy dostarczyć stosowne oświadczenie oraz następujące dokumenty :

2.1.1.Warunek 1- wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności , - do potwierdzenia :

•	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert .

2.1.2.	Warunek 2- wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonych czynności,
- do potwierdzenia :

•	oświadczenie

2.1.3.	Warunek 3 - wykonawca posiada  wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

-	do potwierdzenia :

- wykaz robót wykonanych (zakończonych ), z podaniem ich wartości oraz daty(dzień, miesiąc i rok ) i miejsca wykonania , sporządzony wg wzoru załącznika nr 3

- dokumenty potwierdzające ,że ww.roboty zostały wykonane należycie – np. referencje, protokoły odbioru prac.

2.1.4.	Warunek 4 - wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

-	do potwierdzenia : oświadczenie.

2.1.5.	Warunek 5 - wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia:

-	do potwierdzenia : oświadczenie.

Oświadczenie,że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu , o których mowa

w pkt.3.1.1.- 3.1.5. składane są w formie dokumentu OŚWIADCZENIE stanowiącego załącznik

nr 2 do Oferty.

2.Dokumenty , o których mowa w Rozd. pkt 2.1.1. – 2.1.5 muszą być przekazane pisemnie.

3.Dokumenty ,o których mowa w Rozdz. IV pkt 2.1.1. – 2.1.5 mogą być przedstawione w formie oryginałów  lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Przedstawienie kserokopii dokumentów ,o których mowa wyżej, nieczytelnych lub   budzących wątpliwości co do ich prawdziwości, upoważnia Zamawiającego do żądania oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów tj: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, składa dokumenty potwierdzające, że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, -nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.Pozostałe dokumenty :

5.1.Formularz „oferty ” zgodny w treści z wzorem stanowiącym zał. nr 1A

5.2.Kosztorys ofertowy.

53.Pełnomocnictwo/a osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy, tj. do

podpisania oferty , podejmowania zobowiązań.-jeżeli dotyczy.

5.4.W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/ów przy realizacji zamówienia:

-	wskazanie części zamówienia ,które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy (zał.nr 4)

V.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów :

1.Po dokonaniu analizy złożonych ofert i ich porównaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą,   kierując się kryteriami oceny oferty:

- cena oferty - 80 %.

- długość okresu kredytowania - 20%

2.Sposób oceny kryteriów:

-	oferta spełniająca dla danego kryterium w najwyższym stopniu oczekiwania wykonawcy otrzyma
maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium i stanowić będzie podstawę
przyznania odpowiednio mniejszej ilości punktów dla  danego kryterium dla pozostałych
wykonawców.

-	dla kryterium gdzie poszukiwaną(najwyżej ocenianą) jest wartość minimalna -cena
zamawiający stosować będzie następujący wzór:

[(Cn : Cb)x 100]x waga kryterium Cn-cena najniższa oferty Cb-cena badanej oferty

-dla kryterium -długość okresu kredytowania- od 12 do 18 miesięcy- za każde 2 miesiące 5 punktów.

za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę pkt;

                - -	obliczenia dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VI.	Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:

1.Zamawiający, zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie niezwłocznie

udzielać wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków. Pytania muszą być skierowane

do Zamawiającego na piśmie.

Odpowiedzi udzielane będą wyłącznie w formie pisemnej zainteresowanemu wykonawcy oraz

w tym samym czasie i tej samej treści zostaną zamieszczone na stronie internetowej

zamawiającego, na której udostępniona jest siwz.

Odpowiedzi nie będą posiadały nazwy firmy i siedziby wykonawcy zwracającego się o wyjaśnienia. 2.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców, w celu wyjaśnienia

wątpliwości dot. SIWZ

3.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem   terminu do składania ofert ,zmodyfikować treść siwz. Każda zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, na której udostępniona jest siwz.

4.Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest :

- Kukuła Marian - w sprawach dot. przedmiotu zamówienia

faks (091) 5793227; godziny kontaktowania się : 9.00-10.00

VII.	Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami :

1.Wnioski,zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie,

faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem rozdziału III pkt.10.

2.Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje dokumenty, których mowa w pkt.1, faksem lub e-mailem , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

VIII.	Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.

1.Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach w

sekretariacie.

2.Termin składania ofert upływa w dniu 01.03.2010 r. o godzinie 10.30

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

IX.	Wskazanie terminu ,do którego wykonawca będzie związany ofertą.

1.Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni .

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą

zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu,

nie dłużej jednak niż o 60 dni.

X.	Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

1.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2010 r. o godzinie 11.00

-	w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

XI.	Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

1.Otwarcie ofert jest jawne.

2.Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez Dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach .

3.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia

4.W części jawnej nastąpi odczytanie nazwy ( firmy ) i adresów wykonawców którzy złożyli oferty,

informacje dotyczące ceny oferty.

Jednocześnie odczytane informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania .

5.W przypadku gdy, wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający

prześle mu informację, o których mowa w pkt.3.

6.Ocena złożonych ofert nastąpi w części niejawnej.

- W toku oceny złożonych ofert zamawiający może zażądać od wykonawców wyjaśnień co do

treści złożonych ofert - z wyłączeniem negocjacji i warunków złożonej oferty oraz dokonywania

jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty ( z zastrzeżeniem art.87 ust.2 ustawy Pzp). 7.Zamawiajacy dokona poprawienia omyłek w ofertach wykonawców zgodnie z art.87 ust.2 ustawy

Pzp oraz poniższymi zasadami .Zamawiający poprawi w ofercie:

1)oczywiste omyłki pisarskie,

2)oczywiste omyłki rachunkowe,

3)inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz , nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

7.Zamawiajacy może żądać ,w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia dokumentów

potwierdzających spełnienie warunków ,o których mowa w Rozdz.IV pkt. .2.1.1.- 2.1.5., jeżeli ich

nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

8.W pierwszym etapie nastąpi badanie ważności ofert.

9.Ocena ofert zostanie oparta wyłącznie o kryteria wymienione w niniejszej specyfikacji oraz

nadane im wagi.

10.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz została oceniona jako najkorzystniejsza   w oparciu o dane kryterium.

XII.	Informacje o formalnościach po wyborze oferty :

1 .Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty powiadomi pisemnie o wynikach postępowania zarówno zwycięskiego wykonawcę jak i wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) tego wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców ,którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.

2. W zawiadomieniu skierowanym do wybranego wykonawcy , zamawiający powiadomi o terminie zawarcia umowy.

3.Zamawiający zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

4.Jeżeli wykonawca, którego ofertę wybrano , uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ,zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert , bez przeprowadzania ich ponownej oceny ,chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.93 ust.1 pkt1 Pzp.

XIII.	Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcom     w
toku postępowania o udzielenie zamówienia   publicznego.

1 .Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawia -jącego zasad określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. W związku z tym, iż udział środków publicznych w finansowaniu zamówienia nie przekracza kwoty określonejw przepisach  wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcom przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez  ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytanie ocenę;

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Załączniki:

-formularz oferty- zał. nr 1A

- oświadczenie z art.22ust.1 ustawy pzp -zał.nr 2
-wykaz wykonanych robót - zał.nr 3

-wykaz podwykonawców -zał.nr 4

-wzór umowy - zał. nr 5