PAKIET NR 2 -APARAT DO POMIARU TĘTNA PŁODU

(KTG do ciąży bliźniaczej)

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| L.P. | Parametr/Warunek/Wartość Graniczna | Warunek Graniczny | Parametry oferowane opis lub potwierdzenie wartości granicznej |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przetwornik ultradźwiękowy 1.5 MHz, wodoszczelny – 1 szt. | TAK |  |  |
| 2 | Przetwornik ultradźwiękowy 2.0 MHz, wodoszczelny – 1 szt. | TAK |  |  |
| 3 | Zakres odczytu dla przetworników ultradźwiękowych – min. 30-240 bpm | TAK |  |  |
| 4 | Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 0,8 mW/cm² | TAK |  |  |
| 5 | Dokładność obliczania częstości pracy serca płodu ± 0,25bpm w całym zakresie pomiarowym | TAK |  |  |
| 6 | Zewnętrzny przetwornik Toco, wodoszczelny – 1 szt. | TAK |  |  |
| 7 | Funkcja ręcznego i automatycznego zerowania Toco | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość zamocowania przetworników na uchwytach przy aparacie | TAK |  |  |
| 9 | Znacznik zdarzeń dla pacjentki | TAK |  |  |
| 10 | Funkcja automatycznego wykrywania ruchów płodu i wydruk wykresu aktywności ruchowej płodu | TAK |  |  |
| 11 | Znacznik zdarzeń dla personelu z możliwością wyboru opcji wbudowanych | TAK |  |  |
| 12 | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; granice alarmów definiowalne przez użytkownika | TAK |  |  |
| 13 | Licznik czasu badania NST | TAK |  |  |
| 14 | 3-stopniowy wskaźnik jakości odbieranego sygnału | TAK |  |  |
| 15 | Możliwość wprowadzenia do pamięci aparatu daty i czasu oraz danych użytkownika i pacjentki; dane umieszczane na wydruku | TAK |  |  |
| 16 | Wyświetlacz LCD o przekątnej ≥5,1”, umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej i graficznej | TAK |  |  |
| 17 | Drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości | TAK |  |  |
| 18 | Wbudowana automatyczna komputerowa analiza monitorowanych danych z wydrukiem raportu | TAK |  |  |
| 19 | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 lub 10 cm/min | TAK |  |  |
| 20 | Wydruk na papierze bez podziałki | TAK |  |  |
| 21 | Wydruk krzywych dla bliźniąt na dwóch oddzielnych skalach | TAK |  |  |
| 22 | Możliwość pracy przez min. 3 doby na jednym opakowaniu papieru | TAK |  |  |
| 23 | Sygnalizacja braku papieru | TAK |  |  |
| 24 | Pamięć wewnętrzna aparatu umożliwiająca przechowywanie zapisów i ich późniejszy wydruk – min. 6 godz. | TAK |  |  |
| 25 | Współpraca z cyfrowymi systemami centralnego monitorowania oraz oprogramowaniem komputerowym | TAK |  |  |
| 26 | Współpraca z telemetrią | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wymogi |
|  | 27 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | 28 | Aktualny dokument dopuszczający do obrotu (tj. atest, świadectwo, certyfikat EC wydany przez jednostkę notyfikowaną lub deklaracja zgodności CE lub wpis lub zgłoszenie do Rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE). | TAK (PODAĆ) |  |
|  | Serwis gwarancyjny, lokalizacja: |
|  | Pełna nazwa serwisu : Adres: Telefon: Fax: |
|  | Serwis pogwarancyjny, lokalizacja: |
|  | Pełna nazwa serwisu : . Adres: . Telefon: Fax: |