| PAKIET NR 4 -PARAMETRY TECHNICZNE -STÓŁ OPERACYJNY – 1 szt. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
|  | Hydrauliczny, mobilny ogólnochirurgiczny stół operacyjny, wyposażony w 4 segmentowy blat, | TAK |  |
|  | Konstrukcja nośna stołu – stal nierdzewna bez stopów lekkich. Konstrukcja zapewniająca stabilność, trwałość konstrukcji i łatwa do dezynfekcji. | TAK/ OPISAĆ |  |
|  | Deklaracja CE, dołączyć do oferty | TAK, ZAŁĄCZYĆ |  |
|  | Blat stołu przezierny dla promieniowania RTG. | TAK |  |
|  | Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: segment głowy segment piersiowy z wypiętrzeniem klatki piersiowej z możliwością zmiany położenia wypiętrzenia w zakresie 1/3 lub 2/3 długości segmentu segment lędźwiowy segment nożny dzielony dwuczęściowy (dwa segmenty) | TAK |  |
|  | Wymiary stołu: - min. długość 2130 [mm] - min. szerokość leża 520 [mm] | TAK/ PODAĆ |  |
|  | Kolumna stołu pokryta panelami ze stali nierdzewnej.. | TAK |  |
|  | Prostokątna podstawa jezdna pokryta tworzywem ABS płaska, bez zagłębień, ułatwiająca personelowi medycznemu dostęp do pacjenta, łatwa do dezynfekcji. Podstawa zapewniająca możliwość wsunięcia stóp pod podstawą stołu przez operatora | TAK/ OPISAĆ |  |
|  | Sekcja pleców wyposażona w wypiętrzenie nerkowo-mostkowe z możliwością zmiany pozycji. Napęd ręczny przy pomocy korbki. Wysokość wypiętrzenia min. 115mm. | TAK/ PODAĆ |  |
|  | Cztery duże, pojedyncze kółka ułatwiające manewrowalność. Min. dwa koła z blokadą/hamulcem. | TAK |  |
|  | Stół przystosowany do chirurgii bariatrycznej obciążenie stołu ≥ 150 kg we wszystkich dopuszczalnych położeniach i ustawieniach blatu. | TAK |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu min. 250 mm. | TAK/ PODAĆ |  |
|  | Hydrauliczny system przemieszczania blatu stołu sterowany za pomocą pompy nożnej i selektora funkcji umieszczonego na podstawie stołu pod głową pacjenta. | TAK |  |
|  | Funkcje napędu hydraulicznego: góra / dół przechyły boczne pozycja anty- i Trendelenburga | TAK |  |
|  | Materace przeciwodleżynowe, demontowane, o grubości min. 50 mm, mocowane do stołu za pomocą rzepów | TAK |  |
|  | Możliwość poszerzenia blatu poprzez dołożenie dodatkowych segmentów bocznych | PODAĆ |  |
|  | Zakres regulacji wysokości blatu bez materaca [mm] - najniższe wymagane położenie blatu 700 mm (± 30 mm) - najwyższe wymaganie położenie blatu. 1060 mm ± (30 mm) | TAK/ PODAĆ |  |
|  | Zakres regulacji podnóżka -90o/+10o. Odwiedzenie na boki – min. 45o | TAK/ PODAĆ |  |
|  | Ręczna regulacja podgłówka w zakresie min. -40° do +40° | TAK/ PODAĆ |  |
|  | Ręczna regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie min –40o do +80o | TAK/ PODAĆ |  |
|  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga ≥ (-30o do 30o) | TAK |  |
|  | Zakres regulacji przechyłów bocznych blatu ≥ (-20o do 20o) | TAK |  |
|  | Wyposażenie | TAK |  |
|  | -podpórka ręki do pozycji bocznej 1 szt | TAK |  |
|  | -podpórka ręki 2szt | TAK |  |
|  | -pas tułowia 1szt | TAK |  |
|  | -podpory Goeple 1 kpl | TAK |  |
|  | -przystawka ginekologiczna Stirrups 1szt | TAK |  |
|  | -zaciski uniwersalne 5szt | TAK |  |
|  | Montaż i szkolenie | TAK |  |