PAKIET NR 4 - PARAMETRY TECHNICZNE- STÓŁ OPERACYJNY- 1 szt.

| LP. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hydrauliczny, mobilny ogólnochirurgiczny stół operacyjny, wyposażony w min 4 segmentowy blat, | TAK |  |
|  | Konstrukcja nośna stołu – stal nierdzewna bez stopów lekkich. Konstrukcja zapewniająca stabilność, trwałość konstrukcji i łatwa do dezynfekcji. | TAK/ OPISAĆ |  |
|  | Blat stołu przezierny dla promieniowania RTG. | TAK |  |
|  | Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: segment głowy segment oparcia pleców segment lędźwiowy segment nożny dzielony dwuczęściowy (dwa segmenty) | TAK |  |
|  | Wymiary stołu: - min. długość 2130 [mm] - min. szerokość leża 520 [mm] | TAK/ PODAĆ |  |
|  | Kolumna stołu pokryta panelami ze stali nierdzewnej.. | TAK |  |
|  | Prostokątna podstawa jezdna pokryta tworzywem ABS płaska, bez zagłębień, ułatwiająca personelowi medycznemu dostęp do pacjenta, łatwa do dezynfekcji. Podstawa zapewniająca możliwość wsunięcia stóp pod podstawą stołu przez operatora | TAK/ OPISAĆ |  |
|  | Cztery duże, pojedyncze kółka ułatwiające manewrowalność. Min. dwa koła z blokadą/hamulcem. | TAK |  |
|  | Stół przystosowany do chirurgii bariatrycznej obciążenie stołu ≥ 150kg we wszystkich dopuszczalnych położeniach i ustawieniach blatu. | TAK |  |
|  | Hydrauliczny system przemieszczania blatu stołu sterowany za pomocą pompy nożnej i selektora funkcji umieszczonego na podstawie stołu pod głową pacjenta/ | TAK |  |
|  | Funkcje napędu hydraulicznego: góra / dół przechyły boczne pozycja anty- i Trendelenburga | TAK |  |
|  | Materace przeciwodleżynowe, demontowane, o grubości 50 mm, mocowane do stołu za pomocą rzepów | TAK |  |
|  | Możliwość poszerzenia blatu poprzez dołożenie dodatkowych segmentów bocznych | PODAĆ |  |
|  | Zakres regulacji wysokości blatu bez materaca [mm] - najniższe wymagane położenie blatu 700 mm (± 30 mm) - najwyższe wymaganie położenie blatu. 1060 mm ± (30 mm) | TAK/ PODAĆ |  |
|  | Zakres regulacji podnóżka -900/+10o. Odwiedzenie na boki – min. 90o | TAK/ PODAĆ |  |
|  | Ręczna regulacja podgłówka w zakresie min -40o do + 40o. | TAK/ PODAĆ |  |
|  | Ręczna regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie min –400 do +80 0 | TAK/ PODAĆ |  |
|  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga ≥ (-300 do 300) | TAK |  |
|  | Zakres regulacji przechyłów bocznych blatu ≥ (-200 do 200) | TAK |  |
|  | Wyposażenie stołu: |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki na przegubie kulowym – 1szt. Zaciski uniwersalne z regulacją kąta osadzenia akcesoriów na szynie bocznej stołu - 1 szt. Pas mocujący pacjenta – 1 szt. | TAK/ PODAĆ |  |
|  | Montaż i szkolenie | TAK |  |