PAKIET NR 5 - `Sterylizator parowy - 1 SZT.

| Lp. | Rodzaj parametru | Wielkość TAK /NIE | Wielkość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | TAK, podać |  |
|  | Oferowany model | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji 2010 (urządzenie fabrycznie nowe) | TAK, podać |  |
|  | Przelotowy (dwudrzwiowy), do zabudowy w jedną ścianę | TAK |  |
|  | Wbudowana wytwornica pary | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce | TAK |  |
|  | Pojemność użytkowa komory maksymalnie 250 litrów | TAK |  |
|  | Konstrukcja płaszcza grzewczego komory – pełny płaszcz parowy | TAK |  |
|  | Sposób uszczelniania drzwi komory – uszczelka rozprężana parą | TAK |  |
|  | Materiał komory i płaszcza – stal nierdzewna kwasoodporna | TAK |  |
|  | Materiał drzwi – stal nierdzewna kwasoodporna | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne sterylizatora wysokość max 1920mm szerokość max1150mm głębokość max1300mm |  |  |
|  | Drzwi automatycznie zamykane/otwierane poprzez naciśnięcie pedału nożnego | TAK |  |
|  | Przeciw oparzeniowa osłona wokół drzwi komory, wykonana z tworzywa | TAK |  |
|  | Elektroniczny system oszczędzania wody | TAK |  |
|  | Sterowany mikroprocesorowo, proces w pełni automatyczny | TAK |  |
|  | Panel sterowania w postaci dużego ( 1200 znaków) ekranu dotykowego (wybór funkcji przez naciśnięcie odpowiednio oznaczonego pola na ekranie) – po stronie załadowczej oraz wyładowczej sterylizatora zapewniający wygodną obsługę i dostęp do programów i parametrów sterylizatora | TAK |  |
|  | Wyświetlanie informacji o przyczynie błędu, awarii na monitorze sterownika | TAK |  |
|  | Rejestracja istotnych parametrów procesu wraz z wbudowaną drukarką danych | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed skasowaniem programowalnych danych w przypadku braku napięcia zasilającego | TAK |  |
|  | Czas podtrzymywania parametrów cyklu przy wystąpieniu chwilowego zaniku zasilania – 60 sekund | TAK |  |
|  | Komunikaty na wyświetlaczu oraz opisy na panelu operatora w języku polskim | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | TAK |  |
|  | Minimum 4 programy sterylizacyjne w temperaturach 121 i 134 stopnie C | TAK, podać |  |
|  | Programy testujące: | TAK, podać |  |
|  |  test Bowie&Dick’a automatyczny |  |  |
|  |  test szczelności automatyczny |  |  |
|  | Wyposażenie jednego sterylizatora: | TAK, wymienić |  |
|  | kosz wsadowy uniwersalny z półkami 1 szt. |  |  |
|  | wózek transportowy ( za/rozładowczy ) 2 szt. |  |  |
|  | kosz sterylizacyjny 1 STE - 2 szt. |  |  |
|  | kosz sterylizacyjny 1/2 STE - 4 szt. |  |  |
|  | Gwarancja na komorę sterylizatora minimum 10 lat | TAK |  |
| 27. | Deklaracja zgodności i Certyfikat CE zgodne z nowymi regulacjami w UE dla wyrobów medycznych | TAK , załączyć (jeśli trzeba również tłumaczenia) |  |
| 28 | Dostępność części zamiennych min 10 lat | Tak |  |
| 29 | Serwis gwarancyjny i po gwarancyjny | Tak(podać) |  |

.......................................................   			            .......................................................

# data 							podpis Oferenta