Opis do pakietu nr 2 – elektrody

----------------------------------------

Elektrody kmpatybilne ze sterownikiem waporyzującym do coblacji  tkanek miękkich o częstotliwości 100 kHz, bipolarnym zasilanym 230V 50Hz, bez dodatkowego oprogramowania z automatycznym dostosowaniem mocy.

Temperatura robocza elektrod < 55 st. C.

Elektrody z lub bez możliwości ssania o różnych średnicach i kątach zgięcia.

Elektrody do obkurczania tkanek miękkich.

Głębokość działania do 120 mikronów.

Typ elektrod:

a. elektroda do małych stawów z końcówką roboczą 1.4 mm, wyprofilowaną pod kątem 30°

b. elektroda do opracowania chrząstki stawowej, niskotemperaturowa, ze  wskaźnikiem 	temperatury na roboczym końcu elektrody, zmieniającym kolor przy przekroczeniu 50° C, 	wyprofilowana pod kątem 15°

c.elektroda do usuwania i modyfikacji tkanek  miękkich w obrębie  stawu kolanowego, wyprofilowana  pod kątem50°

d. elektroda do usuwania i modyfikacji tkanek miękkich stawu barkowego, wyprofilowana pod kątem 90°

e. elektroda prosta do małoinwazyjnego leczenia powięzi i ścięgien (Acjilles, łokieć tenisisty, kolano skoczka).