Warunki graniczne dla Pakietu nr 1- implanty i narzędzia artroskopowe.

- System do szycia łąkotki.

- system dwóch podłuznych implantów niewchłanialnych z materiału PEEK połączonych nitką polietylenową umiejscowionych na jednej igle. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem,

- jednorazowy wprowadzacz-aplikator z igłą o dwóch zagięciach 0 i 12 stopni, na której znajdują się oba implanty połączone nitką polietylenową, plecioną,

- system zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu.

- Jednorazowy spychacz węzła z jednczesnym obcinakiem do zszywek łąkotkowych.

- Kotwice do rekonstrukcji obrąbka i stożka rotatorów:

- kotwica tytanowa samogwintujaca (wkręcana) o średnicy 5 mm i 6,5 mm zaopatrzona w 2 szwy niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator,

- kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 2,8 mm zaopatrzona w szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator,

-kaniule jednorazowe sztywne i giętkie, wkręcane, posiadające skręt na całej długości kaniuli, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system przytrzymywania nitek, o rozmiarach od 4,5mm do 8,5 mm i długościach od 90mm do 45mm.

- Instrument do przewlekania do manipulacji szwami:

- instrument jednorazowy do przewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego o kątach zagięcia: 45 st. prawy, 45 st. lewy, w góre, 70 st. haczykowaty oraz prosty zaopatrzony w dwie nitki polipropylenowe.

- System do rekonstrukcji ACL z użyciem techniki ST oraz więzadła właściwego rzepki typu endobutton:

- mocowanie udowe- podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości (bez węzła). Długość pętli od 15 do 60 mm. Skok pętli co 5mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne  nitki o grubościach # 2 i # 5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Zamiennie wymaga się dostarczenia:

a) płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok co 5 mm do więzadła właściwego rzepki,

b) endobutton wydłużony10 mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych,

c) endobutton bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5,6,7,8 i 9 mm,

-mocowanie piszczelowe- zamawiający wymaga dostarczenia zamiennie wszystkich typów mocowania:

a) mocowanie za pomocą guzika o średnicy 14,15,17 mm,

b) mocowanie za pomocą podkładki o  średnicach : 14,17,21 mm, w którą wkręcamy śrubę tytanową o średnicy 925mm,

c) śruba interferencyjna z materiału PEEK o średnicach od 6mm do 12mm i długościach 20-25-30-35 mm,

d) biowchłanialna śruba z materiału PLLA z hydroksyapatytem o średnicach od 6mm do  12 mm i długościach 20-25-30-35 mm.

Uwaga- Wykonawca musi zapewnić na czas trwania umowy nowe niezbędne-specjalne wyposażenie w tym instrumentarium (minimum jeden komplet) w standardzie zgodnym z wymaganiami wytwórcy, w warunkach lokalnych Zamawiającego.