PAKIET NR 4 - endoproteza stawu biodrowego „Bezcementowa”.

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jed. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA-Parametry graniczne. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzpień: - w kształcie klina o przekroju prostokątnym o strukturze gąbczastej, wykonany ze stopu tytanowego z domieszką niobu wzmagającego biozgodność: 17 rozmiarów- długość od 130 do około 200 mm, część dystalna zwężona, stożek 12/14. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowa panewka press-fit: - możliwość mocowania za pomocą śrub, średnica od 36 mm do 80 mm, posida mechanizm antyrotacyjny i blokujący, którego konstrukcja umożliwia śródoperacyjną wymianę wkładek. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkład z polietylenu nowej generacji o podwyższonej gęstości w wersji symetrycznej i z nawisem antyluksacyjnym 10° i 20°. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa metalowa: - średnica 28 mm, 32 mm lub 36 mm, - 5 długości szyjki. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby panewkowe | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzpień: prosty, bezkołnierzowy, niewymagający centralizera, wykonany ze stopu CoCr, powierzchnia pokryta antyrotacyjnymi rowkami, self locking (podwójna fiksacja poprzez cement i konstrukcję), brzeg przyśrodkowy tworzy z brzegiem bocznym kąt 6° wspólny dla wszystkich rozmiarów, przewężenie szykji pod stożkiem w celu zwiększenia zakresu ruchu, występuje w wersji standard i lateral ( ze zwiększonym offsetem), 10 rozmarów dla każdej wersji, w instrumentarium poza standardowymi narzędziami, wycinaki do korków kostnych w 2 rozmiarach oraz zestaw narzędzi umożliwiających zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej z dostępu przedniobocznego. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka niskoprofilowa (low profile): -panewka cementowa wykonana z polietylenu o zwiększonej gęstości, średnica wewnętrzna 28 lub 32 mm, 12 rozmarów (42-64 mm) co 2 mm, dwa tytanowe znaczniki rentgenowskie. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa:metalowa (średnica) 28 mm o 5 długościach szyjki (- 3,5; 0; +3,5; +7,5; +10,5;) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cement kostny: - dwuskładnikowy, chemoutwardzalny na bazie polimetakrylanu pakowany w opakowaniach 40g. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Prośba o użyczenie na czas trwania umowy napędu (wiertarka).