PAKIET NR 2 – Gwóźdź śródszpikowy ramienny

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jed. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany z ugięciemlateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwośćwielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przyblokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej ręki. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 mm do 15 mm. Śruby blokujące o średnicy 4.0 z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami – kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznym tulei i wiertła. Średnice gwoździa 7mm, 9 mm oraz 11 mm, gwóźdź w długościach od 150 do 320 (w standardzie: gwóźdź, trzy śruby plus zaślepka). | komplet | 10 |  |  |  |  |  |
| a | gwóźdź | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| b | Śruba blokująca | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| c | zaślepka | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |