Załącznik nr 1

PAKIET Nr 1

ZADANIE NR 4-ŁOŻKO SZPITALNE REHABILITYACYJNE KOMPLETNE

Przedmiot zamówienia: łózko rehabilitacyjne

- łóżko – 10 szt

- materac – 10 szt

- barierka – 10 szt

- uchwyt ręki– 10 szt

Producent: …...........................................

Nazwa-model/typ.....................................

Rok produkcji (fabrycznie nowe z 2013 r.)

Gwarancja na metal (minimum 48 miesięcy)..........................

Gwarancja na instalację elektryczną i elektronikę(minimum 36 miesięcy)................................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGAN Y | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość całkowita:1030mm | TAK podać |  |
| 2. | Długość całkowita: 2160mm | TAK podać |  |
| 3. | Wymiary leża 2000x900mm |  |  |
| 4. | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych min 4x4 cm pokrytych lakierem proszkowym | TAK podać |  |
| 5. | Leże łóżka dwusegmentowe | TAK |  |
| 6. | Segmenty leża wypełnione siatką o wymiarach oczek 5x5 cm wykonane z pręta fi 6 metalową pokrytą lakierem proszkowym | TAK podać |  |
| 7. | Siatka w leżu montowana na stałe | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości elektryczna sterowana pilotem przewodowym w zakresie 400-800mm |  |  |
| 8. | Regulacja segmentu pleców w zakresie 0-70° (± 5 °) elektryczna za pomocą pilota przewodowego | TAK podać |  |
| 10. | Ręczna regulacja sekcji nóg za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie 0-35° (± 5 °) | TAK podać |  |
| 11. | Łóżko wyposażone w 4 koła na łożyskach tocznych o średnicy min 125 mm z w tym 2 koła z indywidualna blokada jazdy i obrotu | TAK podać |  |
| 12. | Lakierowane szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 13. | Wyjmowane wypełnienie szczytów łóżka wykonane z laminatu kolor do uzgodnienia | TAK |  |
| 14. | Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe | TAK |  |
| 16. | Możliwość montażu na ramie łóżka wieszaka kroplówki, uchwytu ręki, wieszaków na kaczkę i basen, poręczy bocznych, haczyków na worek urologiczny, podwójnej ramy wyciągowej | TAK |  |
| 17 | Zasilanie ~ 230 V 50Hz |  |  |
| 18 | Elementy wyposażenia łóżka: - Materac z pianki poliuretanowej w pokrowcu zmywalnym zapinany na zamek błyskawiczny, paroprzepuszczalnym, przeznaczony do dezynfekcji, wypełnienie wykonane z pianki o wysokości min. 12 cm Pokrowiec materaca z materiału: -wodoszczelnego, nieprzepuszczalnego dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych – wodoszczelność min. 20000Pa - oddychającego paro przepuszczalność min. 300g/m2/24h - o gramaturze min. 170g/m2 - skład materiału: powłoka poliuretan, nośnik poliester - pranie w temperaturze do 95oC - pokrowiec z zamkiem błyskawicznym z dwóch stron w kształcie litery L. Kpl. Poręczy bocznych ( 2 szt na każde łóżko ) metalowych malowanych proszkowo składanych wzdłuż ramy leża zgodnie z normą EN 60601-2-52) Uchwyt ręki z podwieszką | TAK |  |
| 19 | Gwarancja na konstrukcję metalową min 48 miesięcy , na instalację elektryczną i elektronikę min 36 miesięcy | TAK podać |  |
| 20. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne Łóżko fabrycznie nowe rok produkcji 2013 | TAK |  |
| 21 | Deklaracja zgodności CE, zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych |  |  |

…............................................

DATA

…...........................................

PODPIS