Załącznik nr 1

PAKIET NR 1

ZADANIE NR 3 - ŁÓŻKA SZPITALNE REHABILITACYJNE KOMPLETNE

Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne

- łózko – 2 szt

- barierki – 2 kpl

- materac – 2 szt

- szafka – 2 szt

Producent:..............................................

Nazwa-model/typ...................................

Rok produkcji (fabrycznie nowe z 2013 r).

Gwarancja na metal (min 48 miesięcy) …..........................

Gwarancja na instalację elketryczną i elektronikę (min 36 miesięcy)..............................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGAN Y | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość całkowita:1030mm | TAK podać |  |
| 2. | Długość całkowita: 2225mm | TAK podać |  |
| 3. | Wymiary leża 2000x900mm |  |  |
| 4. | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | TAK |  |
| 5. | Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome | TAK |  |
| 6. | Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym | TAK |  |
| 7. | Siatka w leżu montowana na stałe | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości elektryczna sterowana pilotem przewodowym w zakresie 400-800mm |  |  |
| 8. | Regulacja segmentu pleców w zakresie 0-70° (± 5 °) i segmentu uda w zakresie do 35° (± 5 °) elektryczna za pomocą pilota przewodowego | TAK podać |  |
| 9.. | Ręczna regulacja sekcji podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego | TAK |  |
| 10. | Elektryczna regulacja funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga(0-25° ) sterowana za pomocą pilota przewodowego |  |  |
| 11. | Funkcja autoregresji oparcia pleców |  |  |
| 12. | Pilot przewodowy z elektrycznymi regulacjami: wysokości, oparcia pleców segmentu uda, autokonturu, funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga ( Możliwość blokowania Funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga przez personel medyczny) za pomocą kluczyka magnetycznego |  |  |
| 13. | Łóżko wyposażone w 4 koła min. Fi 125mm z indywidualną blokadą kół, koła osadzone na łożyskach tocznych | TAK |  |
| 14. | Szczyty łóżka malowane proszkowo z wypełnieniem płytą laminowaną wyjmowana z ramy szczytu odporna na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  |
| 15 | Wypełnienie szczytów płyta laminowana |  |  |
| 16. | Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe w narożnikach | TAK |  |
| 17. | Możliwość montażu na ramie łóżka wieszaka kroplówki, uchwytu ręki, wieszaków na kaczkę i basen, poręczy bocznych, podwójnej ramy wyciągowej | TAK |  |
| 18. | Elementy wyposażenia łóżka: - materac w tkaninie nieprzemakalnej , paroprzepuszczalnej, zmywalnej nadającej się do prania w temperaturze 90 stopni. materac paroprzepuszczalny jednosegmentowy z nacięciem pianki w celu układania się do leża o wysokości 12 cm Pokrowiec materaca z materiału: -wodoszczelnego, nieprzepuszczalnego dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych – wodoszczelność min. 20000Pa - oddychającego paro przepuszczalność min. 300g/m2/24h - o gramaturze min. 170g/m2 - skład materiału: powłoka poliuretan, nośnik poliester - pranie w temperaturze do 95oC - pokrowiec z zamkiem błyskawicznym z dwóch stron w kształcie litery L. kpl. ( 2szt/łóżko) poręczy bocznych składanych wzdłuż ramy leża zgodne z normą EN 60601-2-52) | TAK |  |
| 19. | Zasilanie ~ 230 V 50Hz | TAK |  |
| 20 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne Łóżko fabrycznie nowe rok produkcji 2013 | TAK |  |
| 21 | Deklaracja CE Zgłoszenie do Urzędu Rejestrowego Wyrobów Medycznych | TAK |  |
| 22 | Gwarancja na metal 48 miesięcy instalacja elektryczna i elektronikę 36 miesięcy | TAK |  |