Załącznik nr 1

PAKIET NR  3

Przedmiot zamówienia: Aparat do drenażu i masażu limfatycznego- 1 szt.

Producent:...................................................

Nazwa-model/typ.......................................

Rok produkcji...........................................

Gwarancja  (min. 24 miesięcy)

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat obsługujacy mankiety 6 komorowe | TAK |  |
| 2 | Każda komora posiada własny zawór | TAK |  |
| 3 | Możliwa praca na jednym lub dwu mankietach 6 komorowych jednocześnie | TAK |  |
| 4 | Możliwość ustawienia ciśnienia zabiegu w zakresie 0-240 (+/- 20) mmHg | TAK,podać |  |
| 5 | Płynna regulacja podciśnienia za pomocą pokrętła | TAK |  |
| 6 | Możliwość ustawienia czasu pozostawania powietrza w mankiecie | TAK |  |
| 7 | Min. 3 tryby masażu uciskowego | TAK |  |
| 8 | Cyfrowy zegar zabiegowy 0-99 min | TAK |  |
| 9 | Nowoczesny i estetyczny wygląd | TAK |  |
| 10 | Przycisk bezpieczeństwa zatrzymujacy zabieg, do trzymania w ręce przez pacjenta | TAK |  |
| 11 | Wyposażenie -mankiet 6 komorowy na kończynę górną 1 szt, -mankiet 6 komorowy na kończynydolne – 2 szt, -mankiet 6 komorowy na pas biodrowy-1 szt, komplet przewodów, -komplet mankietów jednorazowych -wózek na kółkach pod aparat z gniazdami zasilania Wymiar blatu: szerokość 40 cm ± 5% głebokość 30 cm + 5% | TAK, podać |  |
| 12 | Pas rozszerzający do mankietu na rękę 1 szt. | TAK |  |
| 13 | Pas rozszerzający do mankietu na nogę 2 szt | TAK |  |
| 14 | Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| 15 | Aktualny certyfikat ISO Wykonawcy potwierdzajacy świadczenie usług handlu sprzetem medycznym i rehabilitacyjnym | TAK |  |
| 16 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 18 | Imienne certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia i kwalifikacje personelu w zakresie obsługi urzadzenia w języku polskim i w języku angielskim | TAK |  |
| 19 | Gwarancja na okres nie krótszy niż 24 miesiace | TAK |  |

….................................................

DATA

…..................................................

PODPIS