Załącznik nr 1

PAKIET NR 4

Przedmiot:  Szyna CPM do rehabilitacji

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

Gwarancja (min. 24 miesiące)

|  | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie na kończynę prawą – lewą bez przebudowy | TAK |  |
| 2 | Regulowana pozycja oprać uda, podudzia i stopy za pomocą bloczków zaciskowych | TAK |  |
| 3 | Oskalowane elementy szyny z wymiarami dla uda i podudzia. | TAK |  |
| 4 | Zakres ruchu w stawie kolanowym minimum - 100 – 00 - 1200 | TAK |  |
| 5 | Zakres ruchu w stawie biodrowym 00 – 70 - 1150 | TAK |  |
| 6 | Regulacja pozycji stawu skokowego w zakresie zginania podeszwowego/grzbietowego bez ograniczeń wraz z zachowaniem możliwości aktywnego ruchu rezystancyjnego | TAK |  |
| 7 | Regulacja pozycji stawu skokowego w zakresie inwersji/ewersji co najmniej od 400 do 400 | TAK |  |
| 8 | Automatyczne określanie bez bólowego zakresu ruchu stawu | TAK |  |
| 9 | Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego | TAK |  |
| 10 | Blokada przed przypadkową zmianą parametrów w pilocie | TAK |  |
| 11 | Hermetyczna klawiatura przyciskowa, odporna na wstrząsy | TAK |  |
| 12 | Podświetlany wyświetlacz LCD – TFT minimum320x240 pikseli z regulacją kontrastu | TAK |  |
| 13 | Sygnalizacja wizualna i akustyczna błędów | TAK |  |
| 14 | Monitorowanie przebiegu ruchu, funkcji i programów terapii na wyświetlaczu | TAK |  |
| 15 | System zapobiegania przesileniom w czasie ruchu – autorewers przy regulowanym oporze co najmniej w 25 poziomach | TAK |  |
| 16 | Automatyczna zmiana kierunku ruchu po zatrzymaniu pracy | TAK |  |
| 17 | Stopniowe przyspieszanie i zwalnianie ruchu przy nastawionych kątach granicznych | TAK |  |
| 18 | Regulacja prędkości pracy co najmniej w 20 poziomach | TAK |  |
| 19 | Regulacja siły oddziaływania co najmniej w 25 poziomach | TAK |  |
| 20 | Regulowany czas ćwiczeń lub praca ciągła bez ograniczeń | TAK |  |
| 21 | Regulowana pauza położeń krańcowych niezależnie dla wyprostu i zgięcia od 1 s do 59 min | TAK |  |
| 22 | Rejestracja całkowitego czasu pracy urządzenia | TAK |  |
| 23 | Rejestracja czasu terapii | TAK |  |
| 24 | Funkcja automatycznego resetowania ustawień | TAK |  |
| 25 | Dezynfekcja – urządzenie spełnia zwiększone wymagania aparatury medycznej w zakresie dezynfekcji. | TAK |  |
| 26 | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą ) | TAK |  |
| 27 | Dokumenty potwierdzające oferowane parametry (prospekty i instrukcja obsługi dołączona do oferty) | TAK |  |
| 28 | Zasilanie elektryczne 220-240 V 50/60 Hz | TAK |  |
| 29 | Masa do 11 kg | TAK |  |
| 30 | Aparat zgodny z normą IEC 60601-1-2:2001 kompatybilności elektromagnetycznej | TAK |  |
| 31 | Rok produkcji 2013 | TAK |  |
| 32 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny potwierdzony imiennym certyfikatem | TAK |  |
| 33 | Całodobowa pomoc techniczna dostawcy | TAK |  |
| 34 | Rejestracja czasu terapii poszczególnego pacjenta | TAK |  |
| 35 | Karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta | TAK |  |
| 36 | Dokumentacja przebiegu terapii danego pacjenta w formie graficznej | TAK |  |
| 37 | Streching zginania / prostowania - automatyczne poszerzenie zgięcia / wyprostu kontrolowane zmianą prędkości i regulacją siły oddziaływania | TAK |  |
| 38 | Sekwencyjne programy terapii | TAK |  |
| 39 | Automatyczne rozszerzanie zakresu o 5 0 w obu kierunkach po krótkiej rozgrzewce | TAK |  |
| 40 | Skrócona rozgrzewka – adaptacja ruchu po dłuższej przewie w ćwiczeniach | TAK |  |
| 41 | Powtarzanie oscylacyjnie krańcowych zakresów ruchów zginania lub prostowania – intensyfikacja ćwiczenia w wybranym kierunku | TAK |  |
| 42 | Dokumentacja przebiegu terapii – rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej dla prostowania i zginania | TAK |  |
| 43 | Funkcja synchronizacji elektrostymulacji EMS 2 kanałowej | TAK |  |
| 44 | Zsynchronizowana elektrostymulacja mięśnia czworogłowego i mięśni antagonistycznych | TAK |  |
| 45 | Stymulacja NMES, HV, TENS, IF bez synchronizacji z CPM | TAK |  |
| 46 | Szkolenie personelu potwierdzone imiennym certyfikatem w języku polskim i języku angielskim. | TAK |  |
| 47 | Kotwica tytanowa o średnicy 5mm i 3,5 mm bezwęzlowa z podłużną blaszką w PEEK | TAK |  |
| 48 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |

…..............................................

DATA

…...............................................

PODPIS