PAKIET NR 2

ZESTAWIENIE WYMAGANCYH PAREMTRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: MONITOR DO CIĄGŁYCH POMIARÓW

HEMODYNAMICZNYCH .

Producent:			……………………………………………………..

Kraj pochodzenia:		…….……………………………………………….

Oferowany model/typ:	……………………………………………………..

Rok produkcji:			……………………………………………………..

PARAMETRY GRANICZNE

| l.p. | opis przedmiotu | wymogi graniczne TAK / NIE | odpowiedź oferenta TAK / NIE | parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej, analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi oraz saturacji żylnej |  |
| 1 | Urządzenie do oceny stanu pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej oraz analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi | TAK |  |  |
|  | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą termodylucji przezpłucnej: bez użycia cewnika Swan-Ganza, drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej, | TAK TAK |  |  |
|  | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi: bez użycia cewnika Swan-Ganza, drogą kaniulizacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp tętniczy) | TAK TAK |  |  |
|  | Ciągły pomiar saturacji żylnej: pomiar saturacji żylnej przy pomocy wkłucia centralnego trójświatłowego z modulem optycznym | TAK |  |  |
| 2 | Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: - rzut serca (CO); - objętość wyrzutowa (SV); - systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); - zmienność objętości wyrzutowej (SVV); - indeks pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (ELWI); - indeks przepuszczalności naczyń płucnych (PVPI); - indeks całkowitej objętość końcoworozkurczowej zawartej w jamach serca (GEDI); - całkowita frakcja wyrzutowa (GEF); - wewnątrzklatkowa objętość krwi (ITBV); - indeks funkcji serca (CFI); - wewnątrzpłucna objętość krwi (PBV); - saturacja krwi żylnej (ScvO2); | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| 3 | Częstotliwość odświeżania danych pomiarowych: - dla CCO co min. 20 sek - dla ScvO2 co min 2 sek. | TAK TAK |  |  |

| 4 | Wyświetlanie danych w postaci ekranów: - kokpit; - interwencyjny; - fizjologiczny; - drzewa decyzyjnego; - graficzny; - tabelaryczny; - wartości cyfrowych; | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ekran typu „kokpit”: - definiowany i wizualizowany kolorem przez Użytkownika zakres celów terapii i alarmów; - dynamiczny wskaźnik stanu mierzonej wielkości w postaci strzałki; - duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; - procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym; - możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Ekran interwencyjny: - możliwość wizualizacji trzech wartości w postaci trendu graficznego, wartości cyfrowych, procentowej zmiany od chwili podjęcia interwencji oraz stanu mierzonego parametru określonego kolorem. | TAK |  |  |
|  | Ekran fizjologiczny: - możliwość jednoczasowej wizualizacji cyfrowej i w postaci animacji indeksu całkowitej objętości końcoworozkurczowej w jamach serca (GEDI), pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (EVLW), indeksu systemowego oporu obowdowego (SVRI) oraz zmienności objętości wyrzutowej (SVV); - możliwość jednoczasowego wyświetlania wartości saturacji żylnej (ScvO2); - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Ekran zależności danych: - wyświetlanie powiązanych ze sobą parametrów hemodynamicznych związanych z obciążeniem wstępnym, obciążeniem następczym, kurczliwością oraz saturacją żylną; - parametry wyświetlane w postaci cyfrowej - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Ekran trendów graficznych: - możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów graficznych monitorowanych parametrów; - jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bierzącej wartości; - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Ekran trendów tabelarycznych: - możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów tabelarycznych (wartości cyfrowe) monitorowanych parametrów; - jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bierzącej wartości; - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Ekran wartości cyfrowych: - duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; - procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym; - możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK TAK TAK TAK |  |  |
| 5 | Możliwość wprowadzenia poprawki związanej z resekcja płuca lub jego płata do obliczeń termodylucji przezpłucnej. | TAK |  |  |
| 6 | Pamięć trendów monitora min. 72 godz. | TAK |  |  |
| 7 | Podstawa jezdna do zamocowania monitora | TAK |  |  |
| 8 | Menu w języku polskim | TAK |  |  |
| 9 | Waga aparatu poniżej 3,5 kg | TAK |  |  |
| 10 | Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim | TAK |  |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 12 | Komunikacja ze szpitalnym systemem informatycznym w standardzie HL-7 | TAK |  |  |
| 13 | 5 zestawów jednorazowe do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem analizy fali tętna. | TAK |  |  |

Uwaga: Zamawiający wymaga bezwzględnego spełnienia parametrów granicznych. Umieszczenie odpowiedzi NIE w kolumnie „odpowiedź Oferenta” spowoduje odrzucenie oferty.