PAKIET NR  1 - WIEŻA ARTROSKOPOWA

1. Wózek artroskopowy - 1 szt.

- Wózek jezdny z blokadą dwóch kół,

- Wbudowana listwa zasilająca wyposażona w główny wyłącznik prądu,

- Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu,

- Wózek wyposażony w uchwyt głowicy kamery,

- Wózek wyposażony w wieszaki na płyny i uchwyt na butle CO2,

- Ramię do mocowania tabletu sterującego.

2. Monitor medyczny - 1 szt.

- Monitor kolorowy HD,

- Przekątna obrazu minimum 26'',

- Ekran LCD

- Rozdzielczość Full HD 1920 x 1080,

- Kąt widzenia v/h 178 st.,

- Kontrast minimum 1300 x 1

- Jasność 500 cd/m2

- Sygnał wejścia/wyjścia: composite fbas, dvi, sdi, vga, s-video, hdmi.

3. Źródło światła led - 1 szt.

- Żywotność diody led min. 30 tys. godz.,

- Wydajność oświetlenia > 1350 lumenów,

- Port światłowodu zgodny ze standardem: Acmi, Storz, Wolf, Olympus

- Światłowód artroskopowy - 1 szt. dł. 3 m, śr. 3.5 mm.

4. Kamera HD 3, Full HD - 1 szt.

- Kamera wyposażona w 3 przetworniki CCD,

- Rozdzielczość 1920 x 1080 pixeli,

- Progresywna metoda skanowania,

- Zoom cyfrowy 1.5x,

- Głowica kamery wyposażona w min. 2 programowalne przyciski,

- Funkcja aktywacji ciągłego zapisu cyfrowego, pojedyncze zdjęcia, balans bieli, ostrość, zoom, realizowana przez operatora z głowicy kamery.

5. Konsola kamery + system zapisu obrazu -  1 szt.

- Konsola kamery HD 3 wraz z tabletem sterującym i rejestratorem obrazu,

- Przycisk balans bieli,

- 2 wyjścia USB na panelu,

- Wyjścia video: 2 x dvi, 2 x 3g-sdi,

- Wejścia video: 1 x dvi, port usb dla tabletu - 1 x,

- Pojemność pamięci wewnętrznej 112 Gb,

- Możliwość rozszerzenia pamięci poprzez podłączenie zewnętrznego dysku,

- Przechowywanie obrazu w formacie jpg, bmp,

- Sterowanie konsolą z tabletu.

6. Konsola shavera - 1 szt.

- Możliwość obsługi dwóch urządzeń jednocześnie,

- Automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej,

- Sterowanie jednym lub dwoma pedałami,

- Trzy tryby pracy oscylacyjnej: standard, wydajny, agresywny.

7. Rękojeść shavera - 1 szt.

- Uchwyt shavera automatycznie rozpoznawalny przez konsole,

- Zakres obrotów max. do 8 000 rpm, oscylacja 3 000 rpm,

- Regulacja ssania 0 - 100%

- Współpraca uchwytu z ostrzami o średnicy w zakresie 2.0 mm - 5.85 mm,

- Sterowanie sterownikiem nożnym ze zintegrowanym przewodem lub z ręki.

8. Pompa artroskopowa - 1 szt.

- Pompa jednorolkowa,

- Monitorowanie ciśnienia wewnątrzstawowego i przepływu,

- Zakres ciśnienia 0 - 150 mmHg, przepływu do 1500 ml/min z możliwością płynnej zmiany obu parametrów,

- Wskaźnik diodowy żądanej wartości ciśnienia i przepływu.

9. Optyka artroskopowa autoklawowalna w rozdzielczości Full HD - 1 szt.

- Optyka o śr. 4.0 mm, 30 stopni,

- Płaszcz artroskopowy, przepływ ciągły, 2 zawory, do optyki 4 mm,

- Obturator tępy do płaszcza 4 mm.

10. Ostrze do shavera dysektor, 4,0 mm x 13 cm – 5 szt.

11. Dren główny pompy – 20 szt.

12. Dren pacjenta ze złączką Luer – 20 szt.

Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia na okres 3 lat dwóch kompletów napędów ortopedycznych bateryjnych z niżej wymienionymi komponentami:

- piła oscylacyjna - 2 szt.

- podajnik do pinów małych - 2 szt.

- podajnik do pinów grubych - 2 szt.

- końcówka Jacobs z kluczem - 2 szt.

- końcówka do wierteł AO - 2 szt.

- końcówka do rozwiercania AO - 2 szt.

- końcówka do rozwiercania Zimmer/Hudson - 2 szt.

- puszka do baterii - 2 szt.

- bateria - 4 szt.

- kaseta do sterylizacji - 2 szt.

- ładowarka - 1 szt.