PAKIET NR 5 - SPRĘŻARKA  TŁOKOWA  BEZOLEJOWA

| Lp. | Opis przedmiotu | Parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nadciśnienie tłoczenia (MPa) | 1,0 |
| 2 | Wydajność (m³/h) | 25 |
| 3 | Wydajność (1/min) | 410 |
| 4 | Masa (kg) | 280 |
| 5 | Wymiary gabarytowe (axbxc) (mm) | 1935x640x1320 |
| 6 | Pojemność zbiornika (l.) | 240 |
| 7 | Przyłącze sprężonego powietrza | G 1/2 |
| 8 | Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d) (mm) | 350 |
| 9 | Temperatura otoczenia (C°) | Od 5 do 40 |
| 10 | Temperatura sprężonego powietrza (C°) | Około 40 powyżej temperatury otoczenia |
| 11 | Poziom dźwięku L (dB (A)) | 83 |
| 12 | Ilość cylindrów I/II stopnia (szt.) | 1/1 |
| 13 | Średnica cylindrów I/II stopnia (mm) | 130/72 |
| 14 | Skok tłoka (mm) | 55 |
| 15 | Prędkość obrotowa sprężarki (obr/min) | 750 |
| 16 | Moc silnika elektrycznego (KW) | 4 |
| 17 | Prędkość obrotowa silnika (obr/min) | 1500 |
| 18 | Napięcie zasilania (V) | 400 |
| 19 | Przekrój przewodu zasilającego (mm²) | 5x4 |
| 20 | Zabezpieczenie (A) | 25 |