Pakiet nr 2 – Implanty do zespoleń kości II.

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jed. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka stalowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 5.0 mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0 Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Materiał - stal. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokowana o średnicy 5.0 mm w długościach 14-90 mm, samogwintująca, gwintowana głowa zakładana z użyciem dynamometru zmniejszającego siłę dokręcania. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba korowa o średnicy 4.5 mm, stalowa, w długościach 14-110 mm, samogwintująca. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytki rekonstrukcyjne do miednicy, stalowe, wygięte, dla wkrętów o śr. 3,5 mm, o grubości 3,6 mm, od 6 do 18 otworów. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytki stalowe blokująco-kompresyjne do trzonu, stalowe, proste, z ograniczonym kontaktem z kością z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne, gwintowane. Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otworów, pod wkręty 3,5 mm. Możliwość użycia tytanu. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytki stalowe blokująco-kompresyjne szerokie do trzonu, proste, z ograniczonym kontaktem z kością, z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne, gwintowane. Od 6 do 24 otworów, pod wkręty 4,5 i 5 mm. Możliwość użycia tytanu. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytki stalowe blokująco-kompresyjne wąskie do trzonu, proste, z ograniczonym kontaktem z kością z możliwością kompresji w obu kierunkach, otwory owalne, gwintowane. Od 2 do 24 otworów, pod wkręty 4,5 i 5 mm. Możliwość użycia tytanu. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruba blokująca 3,5 mm, stalowa, z gwintowaną głową, zakładana z użyciem dynamometru zmniejszającego siłę dokręcania, samogwintująca, w długościach od 10 do 60 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kable okołoprotezowe, średnica 1,7 mm, pin wkręcany w płytę, instrumentarium umożliwiające stopniowanie napięcia kabla. | szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wiertła o śr. 4,5 mm dwuzwojowe, długość całkowita 145 mm, długość użyteczna 120 mm, szybkozłączka AO/ASIF. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wiertła o śr. 3,2 mm, dwuzwojowe, długość całkowita 145 mm, długość użyteczna 120 mm, szybkozłączka AO/ASIF. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wiertła o śr. 2,5 mm, dwuzwojowe, długość całkowita 110 mm, długość użyteczna 85 mm, szybkozłączka AO/ASIF. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 13 | Wiertła o śr. 3,5 mm, dwuzwojowe, długość całkowita 110 mm, długość użyteczna 85 mm, szybkozłączka AO/ASIF. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Gwóźdź śródszpikowy lity do złamań kości ramiennej, blokowany. Komplet musi zawierać; - gwóźdź w rozmiarach od 190mm do 325 mm. Średnica gwoździa od 6 do 10 mm. - trzy śruby blokujące o śr. min. 3mm i długości: od 16mm do 60mm z przeskokiem co 2mm. - zaślepka z możliwością przedłużenia gwoździa. Możliwość użycia tego samego gwoździa sposobem ante- i retrograde. System wykonany z tytanu/stop tytanu. Trwałe oznaczenia kolorami i oznakowanie numeryczne odnoszące się do numeru katalogowego oraz serii produkcji na każdym implancie. | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 | Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej boczne, stalowe blokująco-kompresyjne, od 4 do 16 otworów w trzonie i 4 otworów w głowie płytki, prawe i lewe. Materiał stal/tytan. Pod śruby o śr. 3.5 mm. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 16 | System do zespoleń złamań miednicy |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco–kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych w wersji z ograniczonym kontaktem z kością. „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/miednicznych 3.5mm. System blokowania śrub w płytce (śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się w otworach płytki). Otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej. 1. Płyty rekonstrukcyjne o niskim profilu do zaopatrzenia złamań miednicy pod śruby o średnicy 3,5mm. 2. Płyty do zespolenia złamań miednicy, w tym do spojenia łonowego z otworami koaksjalnymi umożliwiającymi wkręcenie śrub korowych i blokowanych w te same otwory. Płyty pod śruby 3,5mm. 3. Płyty rekonstrukcyjne o promieniu wygięcia 88mm w kształcie litery J z otworami pod śruby korowe lub blokowane o średnicy 3,5mm. 4. Płyty do zaopatrzenia złamań miednicy o niskim profilu, pod śruby 3,5mm, proste rekonstrukcyjne. 5. Płyty do złamań miednicy z możliwością wprowadzenia śrub pod szerszym kątem. Płyty pod śruby 3,5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej bezpiecznej dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| b) | Śruby korowe (miedniczne) 3,5 mm o dł. od 10 do 150mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |