|  | Myjnia na jeden aparat | Załącznik nr 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Jednoczesne mycie jednego endoskopu podczas cyklu |  |  |
|  | Mycie endoskopów giętkich z kanałami roboczymi. |  |  |
|  | Ciągła kontrola poziomu detergentu, aktywatora i płynu dezynfekcyjnego w pojemnikach, jak również poziomu wody w komorze myjącej |  |  |
|  | Niezależna kontrola temperatury |  |  |
|  | Wolumetryczne dozowanie płynów |  |  |
|  | Sprawdzanie poprawności dezynfekcji |  |  |
|  | Sprawdzanie szczelności wykonywane ciśnieniem początkowym 300 mbar |  |  |
|  | Automatyczny test szczelności i ciągła kontrola ciśnienia |  |  |
|  | Automatyczne wyłączanie przy przekroczeniu temperatury krytycznej powietrza/wody |  |  |
|  | Myjnia wyposażona w program samodezynfekcji |  |  |
|  | Elektroniczne zabezpieczenie przed omyłkowym otwarciem drzwi |  |  |
|  | Jednorazowe zużycie środków myjących i dezynfekujących |  |  |
|  | Współpraca myjni z środkiem opartym glutaraldechyd |  |  |
|  | Temperatura mycia 59C |  |  |
|  | Temperatura dezynfekcji 59C |  |  |
|  | Proces mycia i dezynfekcji około 36 minut. |  |  |
|  | Myjka wyposażano w uzdatniacz wody , uzdatnianie wody przy pomocy lampy UV |  |  |
|  | W pełni powtarzalne procesy mycia i dezynfekcji bez możliwości ingerencji w parametry ustawień. |  |  |
|  | Endoskop umieszczany na wysuwanym koszu ze stali nierdzewnej. |  |  |
|  | Bezpośrednie przyłącza do kanałów endoskopów. |  |  |
|  | Praca przy zasilaniu 3fazowym lub 230V |  |  |
|  | Myjka ultradźwiękowa |  |
|  | Pojemność komory myjącej 7,5 litrów |  |  |
|  | Wyjmowany koszyk na narzędzia |  |  |
|  | Przeźroczysta pokrywa komory mycia |  |  |
|  | Max czas mycia 30 minut |  |  |
|  | Możliwość regulacji czasu mycia od 1 do 30 min. |  |  |
|  | Myjka z wężem spustowym i zaworem spustowym umożliwiającym grawitacyjne odprowadzenie płynów z komory mycia |  |  |