Załącznik nt 7

MACERATOR

OPIS

Macerator przeznaczony wyłącznie do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp.

Obudowa : konstrukcja ze stali nierdzewnej z frontem i górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa

Górna pokrywa ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę a także umożliwiającym otwieranie jej łokciem

Bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia siłowników i czujników podczerwieni

Antybakteryjna powłoka zapobiegająca namnażaniu sie bakterii na obudowie urządzenia

Bęben wykonany w całości ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie włączenia – czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu- zadziałanie któregokolwiek z tych czujników uniemożliwia włączenie urządzenia

Komora maceratora wyposażona w niewielkie otwory o średnicy max. 10mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie

Wymiary w mm (szerokość x wysokość x głębokość): 977mm wys. x 445mm głęb. x 360 mm szer. (+/- 5mm)

Odpływ kanalizacyjny – rura 38-50mm

Waga urządzenia : bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody- do 50 kg

Zużycie wody na jeden cykl : max 11 litrów

Wydajność max.1 naczynie jednorazowe dowolnego asortymentu na 1 cykl

Czas cyklu maceracji max. 53 sekundy

Napięcie zasilania: 230V

Moc silnika 485 W

Aktualny dokument dopuszczający do obrotu - CE

Możliwość stosowania naczyń różnych producentów

Autoryzowany serwis na terenie Polski