Pakiet nr 2 – Napęd akumulatorowy do zabiegów ortopedycznych

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jed. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komponenty napędu kompatybilne z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rękojeść wiertarska: - szczelna obudowa aluminiowa spełniająca klasę szczelności IPX6 i IPX8. - Prędkość: 0-1500 obr./min - Moment obrotowy przy przełożeniu 1:1 - 3,7Nm, przy 5:1 - 16,4Nm - Możliwość zastosowania szybkozłączek z przełożeniem 1:1, 3:1 i 5:1, podajników automatycznych do drutów i innych nasadek. - Funkcja w rękojeści: śrubokręt ze sprzęgłem przeciążeniowym i oscylacyjny tryb wiercenia. - Masa poniżej 750 g. - Poziom hałasu 80 dB - obudowa pozwalająca na mycie mechaniczne w myjkach dezynfekcyjnych. - Obroty prawe i lewe, płynnie regulowane. - Blokada włącznika przed przypadkowym użyciem | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękojeść oscylacyjna: - szczelna obudowa aluminiowa spełniająca klasę szczelności IPX6 i IPX8. - precyzyjnie tnąca z obrotową głowicą i możliwością różnego mocowania ostrzy względem osi cięcia, mocowanie ostrzy szybkozłączką. - oscylacja płynnie regulowana w zakresie od 0 - 11 000 cykli/min, wychylenie ostrza 4,5° i poziom hałasu 85 dB. - obrotowa głowica w zakresie 360° nie wymagającej oliwienia. - waga poniżej 1000g | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jacobs 6,35 mm z kluczykiem (przełożenie 1:1) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Złączka Zimmer/Hudson 5:1 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Złączka Small AO (przełożenie 1:1) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Podajnik do drutów (mały), zakres 0,71 mm - 1,6 mm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Podajnik do drutów (duży), zakres 1,8 mm - 4,0 mm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Puszka do baterii wykonana z PEEK | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Adapter do dużych baterii do ładowarki posiadanej przez Zamawiającego | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Akumulator niesterylizowany NiMH o napięciu 9,6 V | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kontener do sterylizacji | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Ostrza do piły oscylacyjnej kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego na bloku operacyjnym piłą. Rozmiar 13 x 90 x 1.27, pakowane sterylnie jednostkowo w opakowaniu zbiorczym po 5 szt. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Ostrza do piły oscylacyjnej kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego na bloku operacyjnym piłą. Rozmiar 19.5 x 86 x 0.8mm, pakowane sterylnie jednostkowo w opakowaniu zbiorczym po 5 szt. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 14 | Ostrza i frezy kostne do shavera wielokrotnego użycia pakowane sterylnie jednostkowo. Ostrza o średnicach: 3.5mm; 4.2mm; 4.5mm. Frezy kostne o średnicach: 3.5mm; 4.5mm; 5.5mm kompatybilne z shaverem posiadanym przez zamawiającego na bloku operacyjnym. Ostrza do wyboru z katalogu w zależności od zapotrzebowania. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |