Załącznik nr 1 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Uwaga:

- sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2019, dopuszczony do użytkowania na terenie kraju, posiadający wszelkie wymagane prawem aktualne świadectwa i certyfikaty

- instrukcje obsługi w języku polskim

- do oferty należy dołączyć foldery, prospekty, dokumenty które pozwolą Zamawiającemu dokładnie zapoznać się  z oferowanymi urządzeniami

………………………………………………….

Podpis, pieczątka

# Text boxes

| L.p. | PROCESOR OBRAZU - 1szt. – minimalne parametry wymagane | Spełnia nie spełnia TAK/NIE oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standard obrazowania: 1080p |  |
| 2. | Wyjścia /wejścia sygnału: DVI-D, HD-SDI x3, S-video, Composite |  |
| 3. | Wejścia sygnału HD-SDI |  |
| 4. | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire. |  |
| 5. | Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim |  |
| 6. | Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta. |  |
| 7. | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących zdjęcia z badań–załączony USB Stick |  |
| 8. | Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF |  |
| 9. | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. |  |
| 10. | Trzy tryby przesłony automatycznej: auto, maksymalny, średni. |  |
| 11. | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu, również po jego zatrzymaniu |  |
| 12. | Funkcja ZOOM od x 1,2 |  |
| 14. | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - 2, na klawiaturze - 4. |  |
| 15. | Współpraca z posiadanymi wideoendoskopami giętkimi GIF- CF-Q165L |  |
| L.p. | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – 1szt. - minimalne parametry wymagane |  |
| 1. | Optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany. |  |
| 2. | Lampa Ksenon 300W |  |
| 3. | Zapasowa żarówka o mocy 35 W, włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej. |  |
| 4. | Ręczna regulacja mocy światła +/- 8 stopni od pozycji 0 |  |
| 5. | Pompa insuflacyjna 4 poziomy (0-1-2-3) |  |
| 6. | Współpraca z posiadanymi wideoendoskopami giętkimi GIF- CF-Q165L |  |
| L.p. | INSUFLATOR CO2 - 1szt. – minimalne parametry wymagane |  |
| 1. | Kompaktowy rozmiar umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym. |  |
| 2. | Regulowany system podawania gazu poprzez odpowiednie dreny. |  |
| 3. | Trzy stopnie ustawienia czasu podawania gazu: Long, Short, OFF (brak limitu). |  |
| 4. | Butelka woda-gaz kompatybilna z oferowanym źródłem światła bez dodatkowych adapterów umożliwiając insuflację CO2 |  |
| 5. | Zawór woda/gaz uniemożliwiający wydostawanie się CO2 poza obieg kompatybilny z posiadanymi endoskopami GIF-CF-Q165L |  |
| 6. | Maksymalne ciśnienie 45 kPa |  |
| 7. | Zasilanie z możliwością bezpośredniego podłączenia do wózka endoskopowego poprzez gniazdo: 230V IEC: C14 |  |
| L.p. | WIDEOKOLONOSKOP – minimalne parametry wymagane |  |
| 1. | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p |  |
| 2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. |  |
| 3. | Grubość całej sondy endoskopowej – 12,8mm |  |
| 4. | Kanał roboczy – 3,7mm |  |
| 5. | Głębia ostrości od 2mm do 100mm |  |
| 6. | Zakres zginania końc. Endoskopu: G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o |  |
| 7. | Pole widzenia – min. 140o |  |
| 8. | Ilość przycisków dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora – 4 |  |
| 9. | Długość sondy roboczej – 1680mm |  |
| 10. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczel. |  |
| 11. | Typ konektora – jednogniazdowy |  |
| 12. | Możliwość regulacji sztywności sondy za pomocą pierścienia zlokalizowanego przy głowicy |  |
| 13. | Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania obserwowanego pola |  |
| 14. | Pełna współpraca z oferowanym torem wizyjnym. |  |