Pakiet nr 5 – asortyment medyczny jednorazowego użytku-wkłady do ssaka.

| Lp | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość szt./rok | Cena jed. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Ilość szt. w opakowaniu | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkład 2000 ml wykonany z poliolefiny dającej możliwość utylizacji w niskiej temperaturze bez wydzielania szkodliwych substancji (przyjazny naturalnemu środowisku), przy zachowaniu dużej odporności na rozdarcie, perforację, posiadających funkcje samozasysania, uszczelniamy automatycznie, po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania go w kanister i podłączenia dodatkowych urządzeń lub przełączników. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy (przeciwprzelewowy), zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem, automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu; posiadający zintegrowaną pokrywę, wyposażoną w port do połączeń szeregowych oraz tylko jeden króciec-do pacjenta-schodkowy, obrotowy, katowy dający możliwość podłączenia drenów o różnej średnicy, króciec ssący zintegrowany z kanistrem podłączony jest do źródła próżni na stałe, dzięki czemu wymiana wkładów odbywa się bez konieczności odłączania żródła ssania. Wkłady są kompatybilne z pojemnikami kanistrami certyfikowanymi i oznaczonymi znakiem CE jako wyrób medyczny klasy I z funkcją miarową w celu prowadzenia dokładnego bilansu płynów bez zastosowania dodatkowych urządzeń. Wyposażony w szeroki uchwyt w postaci pętli do demontażu wkładu po jego napełnieniu. Data produkcji umieszczona na każdym wkładzie. Opis techniczny oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenia do obrotu znakiem CE opisanych wkładów proszę dołączyć do oferty. | 1200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik-kanister o pojemności2000 ml, wielokrotnego użytku, kompatybilny z wkładami, certyfikowany i oznaczonymi znakiem CE jako wyrób medyczny klasy I z funkcją miarową w celu prowadzenia dokładnego bilansu płynów bez zastosowania dodatkowych urządzeń. | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |