Załącznik nr 3 – ZAKRES  PRAC  REMONTOWYCH

Prace remontowe adaptacji pomieszczeń pracowni RTG, sterowni, pokoju socjalnego, przebieralni, magazynu RTG, pokoju opisowego, pomieszczenia WC.

Szpital Powiatowy Pyrzyce

| Lp | Opis robót |
| --- | --- |
|  | Montaż nowej roździelni prądu przed budynkiem Szpitala wejście B, szafka SK-3 z wcięciem do istniejącego kabla AL 120 i podłączeniem do pracowni RTG piwnicą. |
|  | Dostosowanie gabinetu RTG. Wykonanie pomieszczenia sterowni i osłon Pb do wymogów, okno Pb, drzwi Pb 90 cm. |
|  | Wentylacja nawiewno-wywiewna mechaniczna w gabinecie RTG, pokoju techników, przebieralni i pokoju lekarza. |
|  | Klimatyzacja tylko gabinetu RTG. |
|  | We wszystkich pomieszczeniach sufity podwieszane. |
|  | Nowa instalacja elektryczna i oświetlenie we wszystkich pomieszczeniach wg ustaleń. |
|  | Zerwanie posadzek z terakoty 45 m , nowe podłoża posadzek pod wykładziny PCV, wysokość cokołu wykładziny w remontowanych pomieszczeniach 10 cm. |
|  | Nie wymieniamy drzwi do pracowni RTG. |
|  | Adaptacja ciemni RTG na pok. techników i przebieralnię. |
|  | Rozbieranie ścianki działowej 12 cm i wykonanie nowej ścianki z GK wg projektu. |
|  | Remont pokoju techników. |
|  | Remont przebieralni z wymianą drzwi wejściowych na 90 cm, wykonanie nowego otworu drzwiowego do magazynku 80 cm w ścianie działowej z montażem drzwi 90 Pb w miejsce okna podawczego do gabinetu RTG. |
|  | Remont pokoju lekarza z wydzieleniem magazynku RTG wg projektu. |
|  | We wszystkich pomieszczeniach zamontować umywalki. |
|  | Remont WC pacjentów RTG + niepełnosprawnych z wymianą drzwi na 90 cm, okładziny ścian WC do 2 m wysokości. Posadzka terakota, miska ustępowa, pisuar, umywalka. Wentylacja mechaniczna. |
|  | Montaż drzwi p.poż. 2 szt (klatka schodowa, korytarz). |
|  | Remont korytarza tylko w zakresie wykonywanych robót. |
|  | Wymiana hydrantu na Ø 25/30 m przy pracowni RTG. |
|  | Dostawa i montaż 3 lamp LED SA3HMT4W oświetlenia awaryjnego oraz 5 czujników pożarowych FT64/4W z wykonaniem instalacji p.poż. Kablem YnTKSY2 x 2 x 0,8 z wyprowadzeniem na korytarz Szpitala. |