Załącznik nr 1

Pakiet nr 3 – aparat USG

Wymagane Parametry Techniczne

| Dane ogólne |
| --- |
| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy - nieużywany. Wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji: 2022 | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 300 000 |  |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 3 |  |  |
|  | Podświetlanie aktywnego złącza głowic | TAK |  |  |
|  | Dynamika systemu | Min. 260 dB |  |  |
|  | Monitor LCD o rozdzielczości min. 1600 x 900 bez przeplotu. | Przekątna ekranu min. 21 cali |  |  |
|  | Regulacja wysokości panelu sterowania min. 20 cm | TAK |  |  |
|  | Regulacja panelu sterowania lewo-prawo min. +/- 30 st. | TAK |  |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 8 cali |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi wysuwana spod pulpitu aparatu | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1 - 18 MHz |  |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 2 000 obrazów |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 30 s |  |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 39 cm | 1 – 39 cm – 0 pkt. Powyżej 39 cm – 10 pkt. |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół | TAK |  |  |
|  | Wbudowana bateria pozwalająca na min. 2 godziny normalnej pracy aparatu przy utracie zasilania z wyświetlanym na ekranie monitora aparatu stanem naładowania baterii. Wyklucza się zewnętrzne baterie lub awaryjne zasilacze UPS | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie |  |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) | TAK |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 500 obrazów/s |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 350 obrazów/s |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z wykorzystaniem techniki inwersji fazy | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu – inne niż wyżej wymienione | TAK/NIE | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 3,0 m/s |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |  |
|  | Optymalizacja zapisów CD w zależności od badanego miejsca anatomicznego (ustawienie skali, linii, bazowej, częstotliwości pracy). | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 20 map | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego | Min. 0,4 do 45 kHz |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego PWD (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15 m/s |  |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min. 1 - 20 mm |  |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni |  |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni |  |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych z dyskiem twardym HDD | Min. 500 GB |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy zapewniający szybki start systemu | Min. 128 GB |  |  |
|  | Napęd CD/DVD fabrycznie wbudowany w aparat | TAK |  |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |  |
|  | Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 2 porty USB | TAK |  |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbps | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve, Structure Reporting | TAK |  |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. 25x |  |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. 25x |  |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych na jednym obrazie min. 15 | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań Brzusznych Kardiologicznych Transkranialnych Ginekologiczno-położniczych Małych narządów Naczyniowych Śródoperacyjnych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych Pediatrycznych | TAK |  |  |
|  | Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |
|  | Głowica Convex do badań ogólnych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK, podać model |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,5 – 6,0 MHz |  |  |
|  | Liczba elementów | Min. 700 |  |  |
|  | Kąt skanowania | Min. 70 st. |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | Głowica Liniowa do małych narządów wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK, podać model |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 4,0 – 14,0 MHz |  |  |
|  | Liczba elementów | Min.1000 | 1000 elementów – 0 pkt. > 1200 elementów – 10 pkt. |  |
|  | Szerokość pola skanowania | Min. 50 mm | 50 mm – 0 pkt. > 55 mm – 10 pkt. |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain | TAK |  |  |
|  | Głowica endokawitarna wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej. | TAK, podać model |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 3,0 – 11,0 MHz. |  |  |
|  | Liczba elementów | Min. 900 |  |  |
|  | Kąt skanowania | Min. 180 st. |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb Dopplera Ciągłego (CWD) o zakresie prędkości min. +/- 20 m/s (przy zerowym kącie bramki) | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł EKG | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym. Posiadający wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie. Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o tryb obrazowania 3D/4D z głowic objętościowych (wolumetrycznych) | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne convex i linia min. 2 modele | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice laparoskopową min. 3,0-11,0 MHz, szerokość skanu (FOV) min. 42 mm | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową (TEE) | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice urologiczną dwupłąszczyznową typu convex/linia | TAK |  |  |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) | Min. 36 miesiące |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (dotyczy dni roboczych) | Max. 48 godz. |  |  |
|  | Przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta min. 1 przegląd w roku | TAK |  |  |
|  | Przegląd aparatu w ostatnim miesiącu okresu gwarancji | TAK |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |  |
|  | Pełna integracja urządzenia z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS. | TAK |  |  |