PAKIET NUMER 1                                                       Załącznik Nr 1

1. PLATFORMA STABILOMETRYCZNA Z OPROGRAMOWANIEM + OSPRZĘT

| I | Platforma stabilometryczna z oprogramowaniem | Producent/ nazwa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przenośna platforma stabilometryczna wraz z rozłączanym podestem połączonym stabilnie z trójstronną barierką zabezpieczającą | Tak |  |
|  | Urządzenie pozwalające na ocenę i trening równowagi i stabilności w warunkach stabilnego podłoża dla pacjentów ze schorzeniami o podłożu neurologicznym i ortopedycznym. | Tak |  |
|  | Komunikacja z komputerem oraz zasilanie platformy realizowane przez przewód USB. | Tak |  |
|  | Dostępny test stabilometryczny, test Romberga, test dynamiczny, test dystrybucji obciążenia, test Unterbergera. Wszystkie testy z automatycznym raportowaniem wyników. | Tak |  |
|  | Możliwość rejestracji COP i dystrybucji obciążenia kończyn. | Tak |  |
|  | Możliwość przekazania ćwiczącemu w czasie rzeczywistym informacji zwrotnej tzw. „BIOFEEDBACK”. | Tak |  |
|  | Rejestracja parametrów związanych z umiejętnością utrzymania równowagi: Testy statyczne (stabilometria) – wskaźniki stabilności w 2 płaszczyznach , odchylenia COP, długość ścieżki COP, pole powierzchni zaznaczone przez COP, prędkość. Test dynamiczny m.in. czasy osiągania celów w poszczególnych ćwiartkach płaszczyzny podparcia, odniesienie wygenerowanej przez pacjenta ścieżki do wartości minimalnej obliczanej przez oprogramowanie. Test Obciążenia kończyn dolnych: procentowe obciążenie kończyn, procent czasu trwania testu, w którym kończyna była obciążana w sposób dominujący. Test Unterbergera: m.in. ilość wykonanych kroków, zmiana kątowa rotacji ciała. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania ćwiczeń za pomocą interaktywnych programów terapeutycznych o modyfikowalnym poziomie trudności. | Tak |  |
|  | Predefiniowane segmenty ćwiczeń wspomagające kształtowanie: Podzielności uwagi, ruchów funkcjonalnych, pamięci, precyzji ruchu, rozwiązywania problemów. | Tak |  |
|  | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych programów treningowych. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia modułu video do rejestracji pacjenta podczas testu i ćwiczeń. | Tak |  |
|  | Pełna archiwizacja uzyskanych wyników i możliwość ich przesłania do dalszej obróbki w formacie środowiska Windows. | Tak |  |
|  | Kartoteka pacjenta. | Tak |  |
|  | Możliwość generowania raportów po testach i treningu w postaci gotowych arkuszy oraz raportów multimedialnych w tym odtworzenia ćwiczenia/testu z podglądem przemieszczania COP wraz z synchronicznie zarejestrowanym obrazem wideo. | Tak |  |
|  | Podest z trójstronną barierką zabezpieczającą zwiększający komfort ćwiczeń i testów wykonywanych na platformie, o wymiarach nie mniejszych niż: 80 x 99 [cm]. (+/- 5%) | Tak |  |
|  | Wyposażenie: platforma, podest z poręczą, kamerę USB. | Tak |  |
|  | Współpraca z kamerą video podłączoną do komputera za pośrednictwem złącza USB. | Tak |  |
|  | Pozycja stóp pacjenta na platformie zapisywana w oprogramowaniu, w kartotece danego pacjenta. | Tak |  |

| II | Zestaw osprzętu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilny stojak na kółkach | Tak |  |
| 2. | Monitor dla pacjenta minimum 42 cale | Tak |  |
| 3. | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką | Tak |  |
| 4. | Komputer spełniający minimalne wymagania: - System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit, - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Karta grafiki zgodna z NVidia GeForce 1050 - Karta sieciowa Wi-Fi - Wymagane złącza: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) - Kamera podłączana do USB | Tak |  |

2. FOTEL DO ĆWICZEŃ OPOROWYCH + OSPRZĘT

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Interaktywne urządzenie wspomagające mechaniczne odtwarzanie funkcji ruchowych kończyn dolnych w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego – szt. 1 | Producent/nazwa |  |
| 1. | Urządzenie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną, przeznaczone do rehabilitacji kończyny dolnej – za pomocą oporu elastycznego | Tak |  |
| 2. | Urządzenie dające możliwość: Pomiaru zakresu ruchomości Pracy izometrycznej Pracy dynamicznej Wykonywania ruchów zgiecia i wyprostu w stawie kolanowym | Tak |  |
| 3. | Biofeedback w czasie rzeczywistym dla pacjenta – wzmocnienie motywacji. Stały monitoring pacjenta oraz możliwość zmian parametrów w trakcie ćwiczeń | Tak |  |
| 4. | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń przez Terapeutów | Tak |  |
| 5. | Możliwość ćwiczenia siły eksplozywnej | Tak |  |
| 6. | Wszelkie uzyskane dane diagnostyczne zapisywane automatycznie w oprogramowaniu | Tak |  |
| 7. | Urządzenie wyposażone w fotel z regulowanym oparciem | Tak |  |

| II. | Zestaw osprzętu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilny stojak na kółkach | Tak |  |
| 2. | Monitor dla pacjenta minimum 42 cale | Tak |  |
| 3. | Możliwość regulacji pozycji monitora dla pacjenta | Tak |  |
| 4. | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką | Tak |  |
| 5. | Komputer spełniający minimalne wymagania: - System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit, - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Karta grafiki zgodna z NVidia GeForce 1050 Wymagane złącza: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) | Tak |  |
| 6. | Standardowe wyposażenie: - urządzenie wraz z nowoczesnym czujnikiem do pomiaru kąta, - moduł odbiornika radiowego do PC, - oprogramowanie PC, - zestaw gum oporowych, - niezbędne do poprawnego działania przewody i zasilacz. | Tak |  |
| 7. | Wymiary (+/- 50mm): 1320 x 890 x 1270 mm | Tak |  |

3. URZĄDZENIE DO ODTWARZANIA FUNKCJI RUCHOWYCH + OSPRZĘT

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Interaktywne urządzenie wspomagające mechaniczne odtwarzanie funkcji ruchowych kończyny górnej w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego – szt. 1 | Tak |  |
| 2. | Urządzenie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną, przeznaczone do rehabilitacji kończyny górnej – przedramienia, nadgarstka za pomocą oporu elastycznego | Tak |  |
| 3. | Możliwości: - pomiar zakresu ruchomości, - ćwiczenia dynamiczne, - ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym, -obiektywizacja procesu rehabilitacji, - dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta. | Tak |  |
| 4. | Oprogramowanie: - łatwe w obsłudze, - w pełni parametryzowalne, - możliwość zapisania treningu i odtworzenia go w przyszłości, - zintegrowane z kartoteką pacjenta, - możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów. | Tak |  |
| 5. | Biofeedback w czasie rzeczywistym dla pacjenta. Stały monitoring pacjenta oraz motywacja w trakcie ćwiczeń | Tak |  |
| 6. | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń dla pacjentów | Tak |  |
| 7. | Urządzenie umożliwia wykonywanie następujących ruchów: przywodzenie/odwodzenie rotacja wewnętrzna/zewnętrzna zginanie grzbietowe/dłoniowe | Tak |  |
| 8. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z komputerem - komunikacja za pomocą USB Bluetooth, | Tak |  |
| 9. | Wymiary: 62x40x95 cm Waga 35 kg | Tak |  |

| II | Osprzęt |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilny stojak na kółkach | Tak |  |
| 2. | Monitor dla pacjenta minimum 42 cale | Tak |  |
| 3. | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką | Tak |  |
| 4. | Komputer spełniający minimalne wymagania: - System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit, - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Karta grafiki zgodna z DirectX 10 - Karta sieciowa Wi-Fi - Wymagane złącza: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) - Współpraca z kamerą podłączoną do USB | Tak |  |

4. STACJA TERAPEUTYCZNA

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stacja Terapeutyczna do obsługi urządzeń – 1kpl | --------- | ---------- |
|  | Stabilny stojak ze stali, malowany proszkowo na kółkach | Tak |  |
|  | Monitor dotykowy dla terapeuty lub administratora | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji pozycji kątowej monitora | Tak |  |
|  | Możliwość obsługi komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką | Tak |  |
|  | Komputer spełniający minimalne wymagania: - System operacyjny Windows 10, 64 bit, - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Karta grafiki zgodna z NVidia - Karta sieciowa Wi-Fi - Wymagane złącza: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) | Tak |  |
|  | Router Wi-Fi pozwalający na połączenie stacji centralnej z innymi stacjami i sterowanie nimi z poziomu stacji centralnej | Tak |  |
|  | Dożywotnia licencja oprogramowania do zbierania, przechowywania i administrowania danymi oraz administrowania połączonymi i kompatybilnymi urządzeniami | Tak |  |

5. ROWER TRENINGOWY POWIETRZNY

| Parametry techniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
| I Rower treningowy powietrzny – 1 szt. | - | - |
| 1 | nazwa produktu | podać |  |
| 2 | model/typ | podać |  |
| 3 | producent/kraj | podać |  |
| 4 | Rower treningowy | TAK |  |
| 5 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie min. 160 kg | TAK, podać |  |
| 6 | System Oporu | TAK, podać |  |
| 7 | Pedały samopoziomujące się z paskami | TAK |  |
| 8 | Funkcje min.: czas, dystans, prędkość, RPM, kalorie, puls, watt, 9 programów treningowych | TAK, podać |  |
| 9 | Pomiar pulsu: czujniki pomiaru pulsu na uchwytach i telemetryczny system pomiaru pulsu | TAK |  |
| 10 | Wyświetlacz: LCD, | TAK |  |
| 11 | Uchwyt na bidon | TAK |  |

6. BIEŻNIA TRENINGOWA

| Parametry techniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
| I Bieżnia treningowa – 1 szt. | - | - |
| 1 | nazwa produktu | podać |  |
| 2 | model/typ | podać |  |
| 3 | producent/kraj | podać |  |
| 4 | Bieżnia treningowa, maksymalne dopuszczalne obciążenie min. 180 kg | TAK, podać |  |
| 5 | Prędkość taśmy regulowana w zakresie min. 1-15 km/h | TAK, podać |  |
| 6 | Kąt pochylenia regulowany w zakresie min. 0-15% | TAK, podać |  |
| 7 | Wymiary użytkowe taśmy: długość min. 1300 mm, szerokość min. 500 mm | TAK, podać |  |
| 8 | Wyłącznik bezpieczeństwa zatrzymujący bieg taśmy | TAK |  |
| 9 | Bieżnia wyposażona w poręcze boczne i/lub uchwyty | TAK, podać |  |
| 10 | Sterowanie bieżnią: elektroniczne | TAK |  |
| 11 | Możliwość włączenia biegu wstecznego | TAK/NIE, podać |  |
| 12 | Czujniki pomiaru pulsu | TAK |  |
| 13 | Opaska do telemetrycznego system pomiaru pulsu falami radiowymi | TAK/NIE, podać |  |
| 14 | Programy sterowania tętnem | TAK/NIE, podać |  |

7.ROWER MAGNETYCZNY

| Lp. | Parametry technioczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Rower magnetyczny – 1 szt. | - | - |
| 1 | Nazwa produktu | podać |  |
| 2 | Model/typ | podać |  |
| 3 | Producent/kraj | podać |  |
| 4 | Wymiary109x56x149 cm | podać |  |
| 5 | Waga: 5 kg maksymalna waga użytkownika: 150 kg | TAK - podać |  |
| 6 | System oporu: magnetyczny system oporu | TAK |  |
| 7 | Regulacja oporu: elektroniczna waga koła zamachowego: 9 kg, 32 poziomy regulacji | TAK, podać |  |
| 8 | Regulacja siodełka/kierownicy: siodełko regulowane w pionie i poziomie /regulowany kąt nachylenia kierownicy | TAK |  |
| 9 | Puls: czujniki do pomiaru pulsu na uchwytach | TAK |  |
| 10 | Wyświetlacz: LCD | TAK |  |
| 11 | Funkcje/Programy: czas, dystans, prędkość,RPM, puls, kalorie, Body Fat,Recovery, Watt, 4 programy użytkownika | TAK, podać |  |
| 12 | Inne: kółka transportowe, półka na tablet/smarphon | TAK |  |

8. SCHODY TRENINGOWE

| Parametry techniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
| I Schody treningowe– 1 szt. | - | - |
| 1 | nazwa produktu | podać |  |
| 2 | model/typ | podać |  |
| 3 | producent/kraj | podać |  |
| 4 | Schody Treningowe | TAK |  |
| 5 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie min. 190 kg | TAK, podać |  |
| 6 | Moc silnika min.3KM | Tak ,podać |  |
| 7 | Prędkość | TAK, podać |  |
| 8 | System oporu magnetyczny | TAK, podać |  |
| 9 | Wysokość Schodów min.18cm | TAK, podać |  |
| 10 | Głębokość Schodów min.24cm | TAK, podać |  |
| 11 | Szerokość schodów min.52cm | TAK, podać |  |
| 12 | Funkcje min.:czas, dystans, puls, kalorie, prędkość, SPM, Watt, liczne programy treningowe | TAK, podać |  |
| 13 | Pomiar pulsu: czujniki pomiaru pulsu na uchwytach i telemetryczny system pomiaru pulsu | TAK |  |
| 14 | Programy min.: 10 | TAK, podać |  |
| 15 | Wyświetlacz: LED, alfanumeryczny, wyświetlacze funkcji oraz wyświetlacz stef pulsu | TAK |  |
| 16 | Uchwyt na bidon | TAK |  |

9. STÓŁ DO TERAPII RĘKI

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tablica terapeutyczna do ćwiczeń manualnych – szt. 1 | - | - |
| 1. | Tablica przeznaczona do ćwiczeń czynnych, czynnych z oporem, pronacji i supinacji. | Tak - podać nazwę handlową, model oraz producenta | - |
| 2. | Zestaw przeznaczony dla osób ze schorzeniami ręki, w przypadku niedowładów i deformacji ręki w wyniku przebytych chorób: gośćcowych, reumatycznych, neurologicznych, po urazach ortopedycznych. Zakres ćwiczeń w pronacji i supinacji w zakresie oporu od 0,5 kg do 7 kg (+/- 5%) | Tak | - |

10. APARAT DO ELEKTROTERAPII

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Aparat do elektroterapii – 1 szt. | - | - |
|  | Aparat do elektroterapii dwukanałowy - dwa zupełnie niezależne obwody, możliwość ustawienia różnych rodzajów prądu w tym samym czasie | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
|  | Elektroterapia prądami : IONO - program przeznaczony do jonoforezy (jednokierunkowy prąd średniej częstotliwości 8000Hz o współczynniku wypełnienia 95%); Prądy diadynamiczne - (MF, DF, CP, LP oraz programy łączone); Prądy Traeberta – impuls prostokątny ( 2 ms – impuls ; 5 ms – przerwa) Prąd Faradyczny - (jednokierunkowy impuls, zakres regulacji częstotliwości: 1-100Hz, 9 programów terapeutycznych); Prąd Kotz'a - (prąd średniej częstotliwości 1000-2500Hz modulowany do częstotliwości od 50 do 80Hz); Prąd TENS - (dwukierunkowy symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, TENS tradycyjny, modulowany częstotliwością, modulowany amplitudą, TENS typu "BURST"); Dwupolowy premodulowany prąd średniej częstotliwości (interferencyjny)- (częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 5-200Hz,); Czteropolowy prąd średniej częstotliwości Nemeck’a (interferencyjny)- (częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 5-200Hz); impulsy trójkątne, impulsy prostokątne – (jednokierunkowy prąd wykorzystywany do stymulacji z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 1-1000µs, przerwy 1-5s), Stymulacja niską częstotliwością „Muscle - (dwukierunkowy prąd, symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, dostępnych 28 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. wzmacniającym, rozluźniającym, poprawiającym ukrwienie, rekrutującym selektywnie włókna mięśniowe, stymulującym naprzemiennie dwie przeciwstawne grupy mięśniowe tzw. tonoliza); Prądy niskiej częstotliwości tzw. stymulacja urologiczna - (dwukierunkowy, symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, dostępnych 26 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. w stanach nietrzymania moczu na skutek parcia, wysiłkowego lub mieszanego nietrzymania mocz, pochwicy); HV stymulacja wysokonapięciowa - Automatyczne wyznaczanie krzywej it | Tak |  |
|  | Bank 143 gotowych programów terapeutycznych | Tak |  |
|  | Programy urologiczne, NTM | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia sekwencji – kilku zabiegów po sobie (np. diadynamicznych DF, CP, LP) | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych | Tak |  |
|  | Regulacja natężenia prądu dla każdego kanału oddzielnie | Tak |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie parametrów diagnostycznych (krzywa i/t) | Tak |  |
|  | Automatyczny dobór trybu prądu stałego (CC) i trybu stałego napięcia (CV) | Tak |  |
|  | Ekran ciekłokrystaliczny | Tak |  |
|  | Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym | Tak |  |
|  | Kartoteka pacjenta zawierająca: dane osobowe, rodzaj schorzenia, skalę bólu, spis zabiegów wykonanych, możliwość przejścia do zabiegu z kartoteki pacjenta (sumowanie liczby zabiegów pacjenta) | Tak |  |
|  | Ok. 50 rodzajów modulacji prądu | Tak |  |
|  | Zegar zabiegowy | Tak |  |
|  | Szybki wybór najczęściej używanych programów (z menu głównego jako ulubione) | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z aparatami do terapii ultradźwiękowej i podciśnieniowej | Tak |  |
|  | Mikroprocesorowe sterowanie aparatu | Tak |  |
|  | Komplet akcesoriów (komplet przewodów, elektrody, pasy na rzep do mocowania elektrod, podkłady pod elektrody) | Tak |  |
|  | Wymiary ( dł. x szer. x wys.) [mm]: 270 x 328 x 230 (+/- 5%) | Tak |  |
|  | Waga [kg]: 4,15 (+/-5%) | Tak |  |
|  | 2 letnia gwarancja | Tak |  |

11.WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN GÓRNYCH

| Lp. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość wymagana | Wartość oferowan |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wanna do masażu wirowego kończyn górnych – 1 szt. | - | - |
| 1 | Wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym | TAK |  |
| 2 | 4 dysze do masażu podwodnego o regulowanym kierunku z regulacją kierunku wypływu strumienia wody. | TAK |  |
| 3 | System napełniania z elektronicznym termometrem. | TAK |  |
| 4 | Regulowana wysokość nóg | TAK |  |
| 5 | Pojemność wanny: 20l (+/-5%) | TAK |  |
| 6 | Wymiary - szerokość: 790 mm (+/- 5%), - wysokość: 930 mm (+/- 5%), - długość: 770 mm (+/-5%). | TAK |  |
| 7 | Wyposażenie: - krzesło do wirówek BETA, - prysznic ręczny. | TAK, opisać |  |

12.WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN DOLNYCH

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych ( stopy i podudzia) szt.1 | - | - |
|  | Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych ( stopy i podudzia) | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
|  | Wanna wykonana jest z tworzywa sztucznego typu GFK wzmacnianego włóknem szklanym | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - min. 4 dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody - system biernej kąpieli perełkowej z regulacją intensywności masażu - prysznic ręczny - krzesło z regulacją wysokości | Tak – opisać |  |
|  | Półautomatyczny spust wody | Tak |  |
|  | Pompa z tworzywa sztucznego -230V, 50HZ, 1,1kW | Tak |  |
|  | Wymiary (DxSxW): 770x 790x930 (+/- 20mm) | Tak |  |
|  | Pojemność 40 litrów (+/-5%) | Tak |  |

13. LASER NISKOENERGETYCZNY

| Lp. | Laser niskoenergetyczny | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Współpraca z aplikatorem skanującym, prysznicowym oraz sondami punktowymi | Tak |  |
| 2. | Możliwość jednoczesnego podłączenia sond punktowych IR, R oraz aplikatora skanującego/prysznicowego | Tak |  |
| 3. | Możliwość współpracy sond punktowych z aplikatorami światłowodowymi do laseropunktury i zastosowań laryngologicznych | Tak |  |
| 4. | Licznik czasu pracy aplikatorów | Tak |  |
| 5. | Pomiar mocy aplikatorów | Tak |  |
| 6 | Tryb pracy: programowy i manualny | Tak |  |
| 7. | Możliwość zapisywania własnych programów (min. 40) | Tak |  |
| 8. | Regulacja mocy aplikatorów | Tak |  |
| 9. | Tryb emisji promieniowania: ciągły i impulsowy | Tak |  |
| 10. | Zakres częstotliwości: od 1 do min 5000Hz | Tak |  |
| 11. | Regulacja wypełnienia impulsu | Tak |  |
| 12. | Zegar zabiegowy | Tak |  |
| 13. | Wbudowane programy zabiegowe – min. 150 | Tak |  |
| 14. | Gotowe programy zabiegowe dla aplikatora skanującego | Tak |  |
| 15. | Gotowe programy zabiegowe dla aplikatora prysznicowego | Tak |  |
| 16. | Gotowe programy zabiegowe dla sond punktowych | Tak |  |
| 17. | Gotowe programy akupunkturowe dla sond punktowych | Tak |  |
| 18. | Wybór programów po nazwach jednostek chorobowych | Tak |  |
| 19. | Możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu | Tak |  |
| 20. | Autotest – kontrola sprawności aparatu | Tak |  |
| 21. | Wyposażenie: aplikator skanujący, okulary ochronne (2 szt), instrukcja obsługi w języku polskim, przewód sieciowy, etykiety ostrzegawcze, paszport techniczny, karta gwarancyjna | Tak |  |

| Lp. | Sonda |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długośc fali - 808 nm | Tak |  |
| 2. | Maksymalna moc 400 Mw | Tak |  |
| 3. | Wymiary sondy bez kabla przyłączeniowego Ø 1,95 x 16,3 cm | Tak |  |
| 4. | Masa 0,5 kg | Tak |  |
| 5. | Wskaźnik sygnalizacji pracy | Tak |  |
| 6. | Końcówki światłowodowe do laseropunktury i zastosowań laryngologicznych | Tak |  |
| 7. | Moc: min 100 mW dla światła czerwonego + min 450 mW dla światła podczerwonego | Tak |  |
| 8. | Podstawa jezdna wyposażona w kółka z hamulcami | Tak |  |
| 9. | Półka na sterownik i okulary | Tak |  |
| 10 | Regulacja głowicy skanera w dwóch płaszczyznach oraz na wysokość | Tak |  |
| 11. | Ramię statywu skanera wspomagane siłownikiem pneumatycznym | Tak |  |
| 12. | Tryby naświetlania powierzchni zabiegowej: koło/elipsa, kwadrat/prostokąt, krzywe w granicach prostokąta | Tak |  |
| 13. | Automatyczne przeliczanie czasu pracy w zależności od wielkości naświetlanego pola | Tak |  |

14. APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Aparat do terapii ultradźwiękowej z dwoma głowicami – 1 szt. | - | - |
| 1 | Aparat do terapii ultradźwiękowej z dwoma głowicami | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 2 | Nowoczesny, kompaktowy i przenośny aparat do ultradźwięków. | Tak |  |
| 3 | Aparat wyposażony w dwie głowice: 5cm2 oraz 1 cm2, każda o wadze 300 g (+/- 5%) | Tak |  |
| 4 | Wymiary maksymalne aparatu: 27 x 22 x 12 cm (+/- 5%) | Tak |  |
| 5 | Waga aparatu: maksymalnie 2 kg (+/- 5%). | Tak |  |
| 6 | Aparat wyposażony w dotykowy ekran LCD. | Tak |  |
| 7 | Domyślna, specyficzna baza danych programów terapeutycznych do terapii najczęstszych patologii. | Tak |  |
| 8 | Aparat umożliwia zarządzanie archiwum pacjentów, powiązanie protokołów terapeutycznych z pacjentem oraz przypisanie poziomu oceny bólu przed i po ostatniej wykonanej terapii. | Tak |  |
| 9 | Klasa ochrony: I. | Tak |  |
| 10 | Stopień ochrony: IP20 – chroni przed penetracją ciał stałych o średnicy mniejszej niż 12 mm (+/- 5%). | Tak |  |
| 11 | Warunki przechowywania: - temperatura otoczenia: od – 10 do + 50oC, - względna wilgotność: od 10 do 90%, - ciśnienie atmosferyczne: od 500 do 1060 hPa. | Tak |  |
| 12 | Obecny tryb szybkiego startu wybierany z menu głównego za pomocą odpowiedniej ikony. | Tak |  |
| 13 | Każdy protokół terapeutyczny jest określony przez nazwę patologii, z którą jest powiązany. | Tak |  |
| 14 | Tryb programów ulubionych – uruchamiany odpowiednią ikoną przechodzi do listy najczęściej używanych zapisanych protokołów. Istnieje także możliwość usunięcia programu z listy ulubionych. | Tak |  |
| 15 | Sygnalizacja wadliwego kontaktu głowicy z ciałem pacjenta, automatyczne zmniejszanie dostarczanej mocy po wyświetleniu błędu na ekranie. | Tak |  |
| 16 | Wyposażenie standardowe: urządzenie, przewód zasilający, aplikator 5cm2, aplikator 1 cm2, żel do ultradźwięków, instrukcja obsługi, ferryt do przewodu zasilającego. | Tak |  |